## Slide 1
Notes: Deje esta diapositiva en la pantalla hasta que lleguen todos los alumnos, o hasta la hora oficial de inicio.

## Slide 2
AVISO DE DERECHOS DE AUTOR
© Derechos de autor de la traducción al español 2019, versión original en inglés 2019 por Scaffold and Access Industry Association, Inc.
Todos los derechos reservados. Este trabajo no se puede reproducir o transmitir en ninguna forma ni por ningún medio, de forma electrónica o mecánica, incluyendo fotocopias, grabaciones, o por un sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el permiso previo por escrito de Scaffold and Access Industry Association, Inc.
Esta actualización de la capacitación de una persona competente fue posible gracias al generoso apoyo de la Fundación educativa de la Asociación de la industria del andamio y acceso (SAIA) y de los muchos miembros de SAIA que ofrecieron su tiempo y experiencia.
RECONOCIMIENTOS:
MIEMBROS
Notes: Muestre esta diapositiva brevemente

## Slide 3
NUESTRA MISIÓN:
Para garantizar que aquellos que fabrican, instalan, dependen de o gestionan el uso de andamios y equipos de acceso persiguen los más altos estándares de seguridad, destreza y ética.
La Asociación de la industria del andamio y acceso (SAIA) es el líder mundial en la promoción y el apoyo del uso seguro de los andamios y el equipo de acceso. SAIA ha brindado educación sobre seguridad a miles de contratistas mediante sus renombrados seminarios y cursos de capacitación.
SAIA brinda capacitación sobre seguridad a miles de contratistas mediante su programa de capacitación, SAIA University.
Notes: Hable brevemente acerca de la SAIA y la capacitación que brinda la Universidad de la SAIA.

## Slide 4
Bienvenido a la capacitación de una persona competente de SAIA
Este curso está diseñado para proporcionarle el conocimiento y las habilidades que requiere una persona competente. Solo su empleador tiene la autoridad para designarlo como su persona competente.
Una persona competente es alguien capaz de identificar los riesgos existentes y predecibles y tiene autoridad para tomar medidas correctivas rápidas para eliminarlos.
Notes: Explique que este curso está diseñado para proporcionar a los alumnos los conocimientos y las habilidades necesarias para que su empleador los considere personas competentes. DESTAQUE que SOLO su empleador tiene la autoridad para designarlos como persona competente.

## Slide 5
PROGRAMA DEL CURSO
Tipos de andamios
1
Peligros de los andamios
2
Reconozca e identifique los tipos de andamios soportados, describa sus usos típicos, y enumere las ventajas y desventajas de cada uno.
Describa los cinco peligros más comunes de los andamios y explique sus responsabilidades en relación con los reglamentos, códigos y normas.
Notes: Resuma brevemente la agenda del curso y deje que los alumnos sepan qué esperar que suceda durante el día.
HAGA CLIC: para que cada elemento de la agenda aparezca en la pantalla (continúa hasta la diapositiva 8).

## Slide 6
Barandas y rodapiés
5
Bases
3
Plataformas
4
6
Sujeciones y cables de amarre
Describa los soportes adecuados para los andamios en las diferentes superficies y explique cómo mejorar las malas condiciones de las mismas.
Identifique los materiales típicos, explique las regulaciones e identifique los posibles peligros de la plataforma.
Describir un sistema de protección contra caídas de andamios conocido como sistema de barandal. Describir las rodapiés y otros tipos de protección contra la caída de objetos
Explique la estabilidad del andamio y cómo se utilizan los amarres o los cables de amarre para estabilizarlos.

## Slide 7
ANDAMIOS de MARCO
Revisión
EVALUACIÓN práctica
Seis sesiones relacionadas específicamente con la construcción e inspección de andamios de marco (las expectativas de aprendizaje se describirán al comienzo de estas sesiones)
Demuestre su capacidad para construir andamios de sistema de forma segura y correcta, y complete una inspección de andamios.
Revise brevemente los PUNTOS CLAVE de cada sesión para prepararse para la evaluación escrita.

## Slide 8
Fin del curso
EVALUACIÓN ESCRITA
Cierre
Complete una evaluación escrita de opciones múltiples basada en los PUNTOS CLAVE de cada sesión.
Proporcione sus comentarios sobre nuestro formulario de evaluación del curso. Tenga la oportunidad de hacer cualquier pregunta final.

## Slide 9
Comentarios
Ofrezca una retroalimentación sincera en la evaluación de su curso.
Respeto
Respete
a todas las personas.
Hora
Realice comentarios breves. Regrese de los descansos a tiempo.
Escuchar
Practique la escucha activa.
Evite las distracciones
Teléfonos
Teléfonos en modo silencioso. Concéntrese en
la capacitación.
Seguridad
Trabaje de forma segura y utilice el equipo de protección personal (EPP).
Compartir
Sus conocimientos y experiencias se añaden a nuestra capacitación.
Preguntas
Está bien que pregunte si no entiende algo.
MANTENIMIENTO
DEL ENTORNO
Notes: Explique que hay algunas reglas básicas y expectativas en las que desea ponerse de acuerdo para que todos se beneficien de esta capacitación. Revise cada una de estas reglas básicas: aclare sus expectativas con respecto a cada una de estas reglas.
COMENTARIOS: explique que al final del curso habrá una evaluación y que agradece los comentarios honestos.
GESTIÓN DEL ESPACIO: repase todos los detalles del espacio (ubicación de los baños, salidas de emergencia, etc.).

## Slide 10
Tipos de andamios
Diferentes tipos de andamios y sus usos.
1
Notes: Dígale a los alumnos que comenzará con una breve introducción (o revisión) de los diferentes tipos de andamios.

## Slide 11
Andamio suspendido
andamios soportados
Tipos de andamios
Notes: Explique la diferencia entre los andamios soportados y los suspendidos y dé algunos ejemplos de cada tipo.

## Slide 12
Plataformas soportadas por estructuras rígidas en el suelo u otras bases estables.
Andamios soportados
Andamios de marco
Andamios de sistema
andamios de sistema
Andamio de tubos y abrazaderas
Notes: Proporcione la definición de andamios soportados e introduzca brevemente los tres tipos principales.

## Slide 13
Andamios de marco
Los andamios de marco son el tipo más común de andamio utilizado en la construcción comercial y residencial.
MARCO
PERNO DE ACOPLAMIENTO
CRUCETA
PLACA DE BASE
DURMIENTE
TORNILLO NIVELADOR
Notes: Señale los diferentes componentes del andamio de marco. HAGA CLIC una vez para que aparezcan las etiquetas.
Explique el propósito de cada componente cuando aparezca la etiqueta.

## Slide 14
Los componentes del andamio de marco incluyen:
Componentes del andamio de marco
MARCOS
Variedad de formas y tamaños para diferentes propósitos.
Crucetas
Conecta dos marcos. Proporciona estabilidad y resistencia.
Tornillo nivelador
Nivela los marcos de los andamios en superficies irregulares.
Perno de acoplamiento
Conecte los marcos
de manera vertical.
Placa de base
Distribuye la carga de la pata. Protege la parte inferior de la pata.
Notes: HAGA CLIC para revelar cada componente del andamio de marco y describa brevemente su función.

## Slide 15
Fácil de construir
Muchos estilos, tamaños y capacidades de marcos diferentes disponibles
Los componentes están ampliamente disponibles
Se requiere un mínimo de experiencia
Costos de mano de obra relativamente bajos
Sistema sencillo
se requieren menos componentes
Menos versátil que otros tipos de andamio.
No es práctico para su uso en espacios confinados.
DIFÍCIL de construir alrededor de obstrucciones o FORMAS IRREGULARES
ANDAMIOS DE MARCO
Notes: Enumere algunas VENTAJAS de los andamios de marco.
HAGA CLIC en el análisis de algunas DESVENTAJAS de los andamios de marco.

## Slide 16
Andamios de sistema
Los andamios de sistema tienen puntos de conexión fijos a
intervalos iguales a lo largo de los postes.
POSTE
DIAGONALES
TORNILLO NIVELADOR
LARGUERO HORIZONTAL/ CORREDERA
PLACA DE BASE
SOPORTE/
TRAVESAÑO
CONEXIÓN
DURMIENTE
Notes: Describa los diferentes componentes de los andamios de sistema: haga CLIC una vez para que aparezca cada etiqueta.

## Slide 17
Tipos de conexiones
V-LOCK
CUPLOCK
ROSETA
ABRAZADERA DOBLE
Notes: Describa cada uno de los diferentes tipos de conexiones y explique las características únicas de cada tipo. HAGA CLIC para que aparezca cada tipo de conexión. Describa cómo se realiza la conexión y discuta las ventajas y desventajas de cada tipo.
(OPCIONAL) Si tiene algunos ejemplos, muéstrelos a los alumnos y demuestre cómo funcionan.

## Slide 18
FÁCIL de armar
FUERTE
Fácil de guardar y transportar.
Se puede construir sin medición de precisión
más rápido de construir que los andamios de tubo y abrazadera
Múltiples puntos de conexión
Se adapta a formas no rectangulares
Se puede usar con componentes de tubos y abrazaderas
variedad de longitudes disponibles
se necesita más habilidad para construir que los andamios reticulados
Requiere muchos componentes
No hay tantas configuraciones posibles
Requiere muchos tamaños diferentes de componentes.
Algunos sistemas solo pueden manejar cuatro (4) accesorios en el punto de conexión
ANDAMIOS DE SISTEMA
Notes: Describa las VENTAJAS de los andamios de sistema.
HAGA CLIC - Describa las DESVENTAJAS de los andamios de sistema.

## Slide 19
Tubo y abrazadera
Andamios
Los andamios de tubos y abrazaderas son flexibles y adecuados para acceder a áreas de trabajo irregulares.
POSTE
ABRAZADERAS EN ANGULO RECTO
CABALLETE
DIAGONALES
ABRAZADERA GIRATORIA
PLACA DE BASE
LARGUERO HORIZONTAL
DURMIENTE
Notes: Identifique los diferentes componentes de los andamios de tubos y abrazaderas y explique su función.
HAGA CLIC una vez para que aparezca la etiqueta de cada componente y describa el propósito de cada uno de ellos.

## Slide 20
Componentes de andamios de tubos y abrazaderas
Abrazaderas en ángulo recto
Abrazaderas giratorias
Placa de base
Conector en manga
Conector de expansión
Abrazadera paralela
Conectores para los extremos
Tubos
Notes: HAGA CLIC para que cada componente aparezca y describa brevemente cómo se usan y para qué se usan.
(OPCIONAL) Si tiene algunos ejemplos, muéstreselos a los alumnos y demuestre cómo se usan.

## Slide 21
Versátil y adaptable
Ideal para trabajos con acceso restringido, muchas obstrucciones o formas irregulares
Se puede utilizar en Combinación con andamios reticulados y de sistema
Más trabajo intensivo que otros tipos de andamios
Lleva más tiempo de construir
Requiere conocimientos especiales
Más accesorios sueltos y abrazaderas con los que lidiar, que pueden caer o extraviarse fácilmente
Andamios de tubos y abrazaderas
Notes: Describa las VENTAJAS de los andamios de tubos y abrazaderas.
HAGA CLIC: describa las DESVENTAJAS de los andamios de tubos y abrazaderas.

## Slide 22
Configuraciones de andamio
Torre de andamio
Andamio de tendido continuo
Andamio de área
Notes: Describa las torres de andamios y explique sus usos típicos.
HAGA CLIC: describa los andamios de tendido continuo y explique sus usos típicos.
HAGA CLIC: describa los andamios de área y explique sus usos típicos. Explique que veremos esto con más detalle más adelante en el curso.

## Slide 23
Configuraciones de andamio
Torre rodante
Andamio de puente
Andamio circular
Notes: Describa los andamios rodantes y explique sus usos típicos.
HAGA CLIC: describa los andamios de puente y explique sus usos típicos.
HAGA CLIC: describa los andamios circulares y explique sus usos típicos.

## Slide 24
Elegir el andamio correcto
TRABAJO/ ACTIVIDAD
ESTRUCTURA
CONDICIONES
HORA
CARGA
Notes: Enumere los factores que se consideran al elegir un andamio para un trabajo determinado. Proporcione ejemplos para darles a los alumnos algo que puedan visualizar. Pida a los alumnos que piensen cuáles podrían ser algunas otras consideraciones: (experiencia de los trabajadores usando el tipo de andamio, disponibilidad, seguridad, etc.)

## Slide 25
TRABAJO/ ACTIVIDAD
ESTRUCTURA
CONDICIONES
TIEMPO
CARGA
Pintura con sandblasting
Faro de 45 pies (13.7 m) de altura, redondo
Acantilado, vientos fuertes, cimientos rocosos, espacio estrecho
Dos semanas
Cuatro trabajadores, equipos de sandblasting, pintura y cepillos/rodillos
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Dígales a los alumnos que vamos a aplicar lo que acabamos de aprender a un escenario de trabajo específico. Dígales que este escenario se puede encontrar en la página 28 de la guía de estudio.
HAGA CLIC: pregunte qué es lo primero que hay que saber, haga una pausa y espere a que los alumnos respondan.
HAGA CLIC: TRABAJO/ACTIVIDAD: pida a los alumnos que lean el escenario y digan qué trabajo o actividad se debe realizar en el andamio (espere la respuesta y luego HAGA CLIC). Repita para cada factor y luego comente cuál podría ser el tipo de andamio más adecuado de utilizar. *Recuerde señalar la necesidad de que el andamio sea cerrado para proteger el medio ambiente, y mencione la necesidad de usar amarres.

## Slide 26
Puntos clave
Dos tipos de andamios: SOPORTADOS y suspendidos
Los andamios reticulados, de sistema y de tubos y abrazaderas son los andamios soportados más comunes.
Los andamios de marco son fáciles de construir y no se necesita mucha experiencia.
Los andamios de sistema tienen puntos de conexión fijos a lo largo de los postes. Son versátiles, rápidos y bastante fáciles de usar.
Los andamios de tubos y abrazaderas se pueden adaptar a muchos tamaños y formas.
Los andamios soportados se pueden configurar de muchas maneras diferentes.
Notes: Revise lospuntos clavede esta sesión.

## Slide 27
Puntos clave
El andamio de tubos y abrazaderas se puede usar con andamios reticulados o de sistema.
Factores fundamentales que usted debe considerar al elegir un andamio para su trabajo:
el tipo de trabajo o actividades que se realizarán en el andamio;
el tipo y la forma de la estructura en la que está trabajando;
las condiciones en las que se utilizará el andamio;
el tiempo que el andamio será necesario;
la carga que el andamio tendrá que soportar.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 28
Peligros de los andamios
2
Los cinco peligros más comunes de los andamios y las regulaciones relacionadas.

## Slide 29
PERSONA COMPETENTE
Dirigir a los trabajadores que construyen, desmantelan, mueven o alteran los andamios.
Inspeccionar los andamios y los lugares de trabajo en busca de posibles peligros y tomar las medidas correctivas oportunas para resolverlos.
Determinar si un andamio será estructuralmente sólido si se mezclan componentes de diferentes manufactureros.
Determinar la viabilidad/seguridad de proporcionar protección contra caídas y acceso.
Determinar si es seguro trabajar en o desde un andamio durante las tormentas o vientos fuertes y garantizar que los trabajadores estén debidamente protegidos contra las caídas.





Notes: Revise esta lista de responsabilidades de la persona competente y discuta la importancia de capacitarse continuamente y mantenerse actualizado sobre las regulaciones, códigos y normas locales para poder desempeñar estas responsabilidades con eficacia.

## Slide 30
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Explique los diferentes reglamentos, códigos y normas que se relacionan con los andamios (y dónde encontrarlos). Deje muy en claro cuáles son exigibles por ley y cuáles reemplazan a los otros.

## Slide 31
Los cinco peligros más comunes de los andamios
C
A
S
C
O
Notes: Dígales a los alumnos que va a enumerar los 5 peligros más comunes de los andamios.
CAÍDAS
ACCESO INSEGURO
“SSS” - ELECTROCUCIÓN
COLAPSO DE ANDAMIOS
OBJETO (GOLPE POR LA CAÍDA DE UN OBJETO)

## Slide 32
Caídas
El peligro más común de los andamios
Las caídas desde las alturas son la principal causa de muerte en la construcción
Las caídas en el mismo nivel (resbalones y tropiezos) son las principales causas de lesiones
Notes: Discuta las caídas con más detalle y comparta una historia personal o pida a los alumnos que compartan una historia relacionada con las caídas.

## Slide 33
PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAÍDAS
Notes: Analice la protección personal contra caídas y las responsabilidades de la persona competente en relación con la protección contra caídas en los andamios. Señale los diferentes componentes del sistema personal de protección contra caídas y explique brevemente cómo funcionan.

## Slide 34
Tome nota de los reglamentos importantes relacionados con las caídas de su jurisdicción local, en el espacio provisto en la página 44 de su guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos las REGLAMENTACIONES RELACIONADAS CON LAS CAÍDAS y pídales que las escriban en el espacio provisto en sus guías de estudio.

## Slide 35
Acceso inseguro
Los ejemplos de acceso inseguro incluyen:
  trepar crucetas u otras partes del andamio que no están destinadas a ser trepadas;
  escaleras con peldaños demasiado separados;
  sostener algo mientras se trepa
Notes: Describa otros ejemplos de acceso inseguro que haya visto.
Mencione las opciones disponibles y las consideraciones importantes para un acceso seguro.

## Slide 36
Tome nota de los reglamentos importantes de su jurisdicción local relacionados con el ACCESO, en el espacio provisto en la página 39 de la guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos las REGULACIONES RELACIONADAS CON EL ACCESO y pídales que las escriban en el espacio provisto en las guías de estudio.

## Slide 37
Electrocución (“SSS”)
La electrocución es un peligro común en los andamios.
Un cable puede pasar corriente sin tocar el andamio.
Manténgase a una distancia segura de la línea eléctrica.
Los andamios que hacen contacto accidental con las líneas eléctricas han causado muchas muertes.
Antes de desplazar un andamio rodante, compruebe la trayectoria de desplazamiento.
Notes: Discuta los peligros eléctricos y de electrocución y comparta una historia relacionada (o pídale a los alumnos que compartan una). Asegúrese de hablar acerca de las distancias mínimas seguras de acuerdo con las regulaciones locales aplicables.

## Slide 38
Tome nota de los reglamentos importantes de su jurisdicción local relacionados con la ELECTRICIDAD, en el espacio provisto en la página 40 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos las NORMAS RELACIONADAS CON LA ELECTRICIDAD relevantes y pídales que las escriban en el espacio provisto en las guías de estudio. Asegúrese de informar a los alumnos si las distancias mínimas seguras de su jurisdicción difieren de las indicadas en el cuadro de la página 40.

## Slide 39
Colapso del andamio
Los andamios colapsan por muchas razones:
  sobrecarga;
  construcción inadecuada;
  arriostramiento inadecuado;
  base inadecuada;
  atado/amarrado incorrecto;
  uso de componentes dañados o mal mantenidos;
  condiciones climáticas extremas (vientos fuertes).
Notes: Enumere y explique algunas de las razones por las que los andamios colapsan.
(Si alguien pregunta sobre el colapso de esta imagen: Este colapso sucedió en Houston. Una de las compañías recibió una multa de $ 14,700 por las siguientes infracciones: a los postes del andamio de apoyo le faltaban placas de base, la base de los andamios no era rígida ni sólida y el andamio no fue inspeccionado por una persona competente antes de cada turno de trabajo, o después de un evento que pudiera afectar la integridad estructural del andamio. La segunda empresa involucrada recibió una multa de $ 6,300 por no iniciar y mantener un programa de seguridad que inspeccionara con regularidad los sitios de trabajo, materiales y equipos, y porque el andamio y los componentes no habían sido inspeccionados).

## Slide 40
Tome nota de los reglamentos locales importantes relacionados con el colapso de andamios, en el espacio provisto en la página 41 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Explique que, como hay muchas razones por las que los andamios colapsan, existen varias regulaciones relacionadas. Puede que no haya espacio en las guías de estudio para escribir todas las regulaciones, pero al menos deberían escribir en el espacio provisto los números de página de la regulación o norma.

## Slide 41
Golpe por la caída de un objeto
Las herramientas y los materiales se pueden caer o resbalar del andamio, o ser pateados por accidente.
Los objetos que caen pueden causar daños materiales, lesiones o la muerte.
Los constructores de andamios pueden utilizar varios tipos de restricción, protección, o cercar las áreas donde puedan caer los objetos.
Notes: Mencione brevemente los rodapiés.
Si es posible, comparta una experiencia personal.
Indique a los participantes que entrará en más detalles sobre rodapiés en la sección 5.

## Slide 42
Tome nota de los reglamentos importantes de su jurisdicción local relacionados con la CAÍDA DE LOS OBJETOS, en el espacio provisto en la página 39 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos las NORMAS RELACIONADAS CON LA CAÍDA DE OBJETOS y pídales que las escriban en el espacio provisto en las guías de estudio.

## Slide 43
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Pida a los alumnos que trabajen en parejas y asigne a cada pareja algunas preguntas de la actividad de aprendizaje.
Bríndeles copias de las reglamentaciones aplicables a nivel local y haga que las parejas practiquen, revisándolas para encontrar las respuestas.
Pídales a los alumnos que compartan las respuestas que hayan encontrado.

## Slide 44
Notes: Explique a los participantes que cada año la OSHA publica las diez violaciones más comunes. Las violaciones de andamios ocupan el tercer lugar en el top 10 de la OSHA. En la lista de las violaciones más graves, los andamios ocupan incluso el segundo lugar. En promedio, con el cinco por ciento de las inspecciones de la OSHA, se detecta una violación.

## Slide 45
Notes: Explique las regulaciones con respecto a las plataformas de andamios y describa brevemente algunas prácticas inseguras de la plataforma y las posibles consecuencias.

## Slide 46
Notes: Explique las regulaciones con respecto a la protección contra caídas y las responsabilidades de la persona competente en relación con la protección contra caídas en andamios.

## Slide 47
Notes: Describa algunas infracciones comunes relacionadas con las bases y sus posibles consecuencias.

## Slide 48
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Solicite a los alumnos que enumeren las posibles consecuencias de la violación de las normas (lesiones, muerte, multas, daños a la reputación, etc.).
Discuta las razones por las que los constructores de andamios violan estas regulaciones.
Pregunte a los alumnos si creen que las posibles consecuencias justifican el riesgo.

## Slide 49
Puntos clave
Los trabajadores que se encuentran por encima del suelo están expuestos a posibles caídas.
Un método de protección anticaídas en andamios es el uso de un sistema de barandal.
Un barandal es una barrera que consiste en una barandilla superior, un larguero intermedio y postes, erigidos para evitar que los trabajadores caigan a niveles inferiores.
Las RODAPIÉS evitan que los materiales o las herramientas sean pateados o caigan por accidente de la plataforma de trabajo. También evitan que los pies de los trabajadores se resbalen por el borde.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 50
Puntos clave
Se requieren sistemas de barandas en todos los lados y extremos abiertos de las plataformas de trabajo, a menos que se utilice un sistema alternativo de prevención de caídas.
Incluya un movimiento seguro desde el área de acceso hacia o desde la plataforma.
Las puertas batientes siempre deben oscilar hacia ADENTRO de la plataforma.
Las rodapiés, redes para escombros, rejillas y/o estructuras de cubierta son formas de rodapiés.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 51
Bases
Las bases sobre las que se construyen los andamios
3

## Slide 52
Las cargas se pueden dividir en tres categorías:
Tipos de cargas
cargas vivas
trabajadores, herramientas, materiales
cargas ambientales
viento, lluvia, nieve, hielo
cargas muertas
andamio y componentes
Notes: Describa los tres tipos de carga.

## Slide 53
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Pídales a los alumnos que identifiquen las diferentes cargas que están sobre este andamio.
(Asegúrese de hablar acerca del efecto del viento en un andamio cerrado).

## Slide 54
Bases
Componentes
PLACA DE BASE
DURMIENTE
TORNILLO NIVELADOR
Notes: Mencione brevemente cómo se combinan estos componentes básicos.
HAGA CLIC: TORNILLOS NIVELADORES: señale que hay tornillos niveladores que no tienen placas de base conectadas.
HAGA CLIC: PLACAS DE BASE: recuerde a los alumnos que es una buena práctica clavar las placas de base en los durmientes.
HAGA CLIC: Círculo: explique dónde se encuentran los agujeros en una placa de base.
HAGA CLIC: Flechas: explique que los clavos se deben colocar en los agujeros diagonales opuestos, tal como se muestra.
HAGA CLIC: Clavos: explique por qué clavamos las placas de base de esta manera.
HAGA CLIC: Durmiente: mencione brevemente el propósito de los durmientes (más información en la siguiente diapositiva).

## Slide 55
Durmientes
Las durmientes deben tener el tamaño y la resistencia suficientes para soportar las cargas que se les transmiten.
Notes: Explique que los durmientes se suelen cortar de tablones de andamio de 2 pulgadas por 10 pulgadas.
Los durmientes deben tener el tamaño y la resistencia suficientes para soportar las cargas que se les transmiten. La longitud dependerá del uso previsto. Si se utiliza un tablón de andamio como durmiente, NUNCA debe usarse como parte de una plataforma nuevamente.

## Slide 56
CARGA MÁXIMA DE LA PATA
Cómo las durmientes distribuyen las cargas
CARGA MÁXIMA DE LA PATA
CARGA MÁXIMA DE LA PATA
Notes: Explique cómo se transfieren las cargas a través de la pata del andamio hacia abajo o hacia arriba. Dígales a los alumnos que veremos cómo cambia la distribución de esa carga cuando se agregan las bases.
HAGA CLIC (primer ejemplo): explique que la carga se concentra en un área muy pequeña.
HAGA CLIC (segundo ejemplo): explique que la carga se distribuye cuando se agrega una placa de base.
HAGA CLIC (tercer ejemplo): explique que la carga se extiende aún más cuando se agrega un durmiente.
Explica por qué es importante repartir la carga.

## Slide 57
Cómo las durmientes distribuyen las cargas
Notes: Explique cómo los durmientes distribuyen las cargas. Compare los dos ejemplos que se muestran y explique por qué la carga de la pata se reparte más en el segundo ejemplo. Explique cuándo y por qué un constructor de andamios podría usar más de un durmiente debajo de las patas del andamio.

## Slide 58
Preparación de las bases
Notes: Dedique un minuto a hablar acerca de la importancia de preparar una base antes de construir el andamio.
Dé ejemplos del tipo de preparación que puede ser necesaria.

## Slide 59
Tome nota de los reglamentos importantes de su jurisdicción local relacionados con las BASES, en el espacio provisto en la página 58 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos las REGULACIONES RELACIONADAS CON LAS BASES y pídales que las escriban en el espacio provisto en la página 58 de las guías de estudio.

## Slide 60
Muro de la vergüenza de las bases
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: HAGA CLIC para mostrar cada una de las fotos y discutir los problemas con cada una de las bases - (No olvide señalar las áreas de trabajo desordenadas, como también los peligros).

## Slide 61
Superficies del suelo
MÁS FUERTE
Hormigón
98,000 psf
4692 kPa
Asfalto
400,000 psf
19,152 kPa
Notes: Defina la capacidad de carga en relación con las superficies del suelo.
Describa las propiedades de las bases y las consideraciones para el hormigón(capacidad de carga muy fuerte/alta, es posible que no se requieran durmientes).
HAGA CLIC: describa las propiedades y consideraciones de la base para el asfalto (se ablanda cuando se calienta, la capacidad de carga disminuye).

## Slide 62
Lecho de roca
Grava
Arena gruesa
Arcilla
4000-12000 psf
191.5 - 574.5 kPa
2000 psf
96 kPa
1500 psf
72 kPa
0 - 8000 psf
4.7 - 383 kPa

## Slide 63
MÁS DÉBIL
Arena fina
Turba
1000 psf
48 kPa
0-400 psf
0 - 19 kPa
Notes: Hable acerca de qué se puede hacer para poder construir andamios de forma segura en superficies de suelo con menor capacidad de carga.

## Slide 64
BASES DESAFIANTES
debe estar bien compactado y nivelado
reemplazar con grava compactada o piedra triturada
colocar el andamio lo suficientemente atrás para evitar el asentamiento o la falla del terraplén
Excavar y reemplazar con material compactado y utilizar grandes durmientes
para distribuir la carga
excavar y nivelar el área de la durmiente cortando 'escalones' de 450 mm (18 pulgadas) al suelo
la distancia entre la durmiente y el borde del banco debe ser al menos igual a la altura del banco.
SUELO RELLENADO
BARRO Y TIERRA BLANDA
TERRAPLÉN
SUELO CONGELADO O DESCONGELADO
TERRENO INCLINADO
EXCAVACIONES
Notes: Revise la lista de bases desafiantes, una por una (describiendo lo que se debe hacer para preparar la base para construir el andamio de forma segura) (Es posible que deba remitir a los alumnos a las imágenes correspondientes de la guía de estudio para aclararlo).

## Slide 65
ESCENARIO #1
ESCENARIO #2
ESCENARIO #3
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Divida a los alumnos en tres grupos y asigne a cada grupo uno de los tres escenarios.
Dé a los alumnos de 10 a 15 minutos para leer sobre el escenario y discutir qué preparativos (si fueran necesarios) y qué componentes de base utilizarían. Pídales a los grupos que compartan sus soluciones a los problemas descritos en los escenarios.

## Slide 66
Puntos clave
Las bases afectan en gran medida a la estabilidad del andamio.
El tipo de soportes depende de:
  la función del andamio;
  las cargas que debe soportar;
  la superficie sobre la que se está construyendo.
Las cargas incluyen:
  el peso total de todos los trabajadores;
  equipos, herramientas, materiales;
  peso o presión relacionados con el medio ambiente;
durmientes y placas base para distribuir la carga del andamio;
La preparación de la base es importante con todos los andamios.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 67
Puntos clave
Las diferentes superficies del suelo tienen diferentes capacidades de carga.
Los suelos rellenados deben estar bien compactados y nivelados.
Reemplace el barro y el suelo blando con grava o piedra triturada.
No utilice ladrillos, trozos de madera, palés u otros materiales de desecho, debajo de las patas del andamio, o debajo de las durmientes.
En terreno en pendiente, nivele el área de la durmiente excavando.
Cerca de una excavación, la pata debe estar por lo menos tan lejos del borde de la excavación como la excavación sea profunda.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 68
Plataformas
Superficies de trabajo elevadas compuestas de una o más unidades de plataforma.
4

## Slide 69
Las cargas se pueden dividir en tres categorías:
MATERIALES DE LA PLATAFORMA
MADERA
Serrado sólido o laminado
METAL
Aluminio o acero
COMPUESTO
Fibra de vidrio, otros materiales
Notes: Mencione los tres tipos de materiales de plataforma.
Enumere algunas de las ventajas y desventajas de cada tipo.

## Slide 70
Tablones de madera aserrada maciza
Tablones de andamios laminados
cortado de una pieza de madera "sólida"
el tamaño común es de 2 pulgadas x 10 pulgadas (50 mm x 250 mm)
Las regulaciones se aplican al tipo y la calidad de la madera utilizada para los tablones de los andamios.
Esta debe ser verificada por una agencia de inspección independiente.
fabricado a partir de piezas de madera más pequeñas pegadas al borde de 1 ½ pulgada (38 mm), una al lado de la otra.
También se pueden hacer de capas de chapa laminada como madera contrachapada.
Notes: Describa los tablones de madera aserrada sólida y sus características y propiedades (explique por qué no puede utilizarse cualquier tipo de tablón).
HAGA CLIC: hable acerca de los tablones de andamios laminados y sus características y propiedades.

## Slide 71
Identificación de tablones de grado de andamio
Notes: Señale las marcas obligatorias que se encuentran en un tablón de andamio.
Explique algunas razones por las cuales un tablón de andamio podría no tener un sello visible (descoloramiento, corte al recortar el tablón, etc.).
HAGA CLIC: hable acerca de los sellos falsos y lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que hacer si no se está seguro de si un tablón es de andamio.

## Slide 72
INSPECCIÓN DEL TABLÓN
DIVISIONES
CORTES DE LA SIERRA
DELAMINACIÓN
ABOLLADURAS
RUPTURAS DE LA CARA
Notes: Mencione los diferentes tipos de daños que pueden hacer que los tablones de madera sean inseguros. Explique qué hacer si se observa alguno de estos signos de daño (no permitir que se utilice o consultar con una persona calificada antes de usarlo). También mencione la deformación, la contaminación química y otros tipos de daños que no se muestran aquí.

## Slide 73
PROTEJA SUS TABLONES
El almacenamiento y manejo adecuados evitarán daños a los tablones de andamio
Notes: Aconseje o indique qué hacer y qué no hacer con respecto al almacenamiento y el manejo de los tablones.
Recuerde a los alumnos que los tablones que se cayeron o los tablones que se utilizaron como durmientes nunca se deben utilizar como plataformas.

## Slide 74
¿UTILIZARLO O DESCARTARLO?
DIVISIÓN

CORTE DE LA SIERRA

REVISAR


RUPTURA DE LA CARA
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: El propósito de este juego es inspeccionar los tablones de los andamios y determinar si es seguro utilizarlos, o si no debe permitirse que se usen.
HAGA CLIC: muestre la primera imagen, solicite a los alumnos que voten si lo pueden utilizar o no, después de decidir.
HAGA CLIC para mostrar el resultado✖= No utilizar y✓ = UTILIZAR (explique por qué y señale lo que está mal en las imágenes de los que no se deben utilizar).
Repita para cada imagen subsiguiente. Discuta cómo el almacenamiento adecuado puede evitar algunos daños.

## Slide 75
¿UTILIZARLO O DESCARTARLO?
TAZA
¡CORRECTO!
TORCEDURA
DELAMINACIÓN




ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: El propósito de este juego es inspeccionar los tablones de los andamios y determinar si es seguro utilizarlos, o si no debe permitirse que se usen.
HAGA CLIC: muestre la primera imagen, solicite a los alumnos que voten si lo pueden utilizar o no, después de decidir.
HAGA CLIC para mostrar el resultado✖= No utilizar y✓ = UTILIZAR (explique por qué y señale lo que está mal en las imágenes de los que no se deben utilizar).
Repita para cada imagen subsiguiente. Discuta cómo el almacenamiento adecuado puede evitar algunos daños.

## Slide 76
PLATAFORMAS de metal
por lo general, hechos de aluminio o acero
típicamente 9.5 pulgadas (240 mm) de ancho
tienen una superficie antideslizante
disponible con ganchos finales o extremos cuadrados
Las plataformas de metal varían en longitud hasta 10 pies (3.05 m) para caber en una sola sección.
Notes: Describa los diferentes tipos de plataformas de metal.
Comparta consejos sobre el almacenamiento y la manipulación adecuados.
Explique cómo se puede averiguar su capacidad máxima de carga.

## Slide 77
Tarimas de andamio
módulos de plataforma fabricados generalmente de 19 pulgadas (483 mm) de ancho
tienen ganchos para ser sujetados a los soportes de los andamios
pueden abarcar solo una sección.
los diseños más comunes consisten en rieles laterales de aluminio con tapas de contrachapado, o en una construcción hecha totalmente de aluminio.
clasificado por cargas uniformes, generalmente 50 psf (2.5 kN / m²) o 75 psf (3.6 kN / m²)
Notes: Describa las plataformas de andamios: también analice otros estilos disponibles (los que tienen compuertas, etc.). Mencione las ventajas y desventajas.
Explique que las plataformas de andamio se clasifican por cargas uniformes (por lo general, 50 psf (2.5 kN/m²) o 75 psf (3.6 kN/m²).

## Slide 78
TABLONES COMPUESTOS
hechos de fibra de vidrio u otros materiales compuestos
son ligeros, duraderos y resistentes.
no se oxidan, ni se corroen ni se pudren
se pueden cortar a medida
pueden tener tapas o ganchos en los extremos
deben estar etiquetados y la capacidad de carga debe tener un factor de seguridad de 4 a 1
también deben tener una superficie antideslizante
Notes: Describa los tablones compuestos y sus ventajas y desventajas. Proporcione consejos sobre el almacenamiento y la manipulación adecuados, así como sobre cómo reconocer si están dañados.

## Slide 79
Cargas en las plataformas
Un andamio DEBE ser capaz de soportar su propio peso y por lo menos cuatro veces la carga máxima prevista que se le aplica o transmite.
Notes: Explique la importancia de que las plataformas de andamios puedan soportar su propio peso y, por lo menos, cuatro veces la carga máxima prevista. Explique que los manufactureros de plataformas y tablones de metal proporcionan la capacidad de carga para sus productos en sus especificaciones.

## Slide 80
Empiece con el ancho del tablón (pulgadas)
Calcular la capacidad del tablón
9.5 pulgadas
÷ 12
× 8 pies
× 25psf
= 158.3 libras
Divídalo por 12 (1 pie = 12 pulgadas)
Multiplíquelo por la longitud del tablón (tablón de 8 pies)
Multiplíquelo por las libras por pie cuadrado (por lo general, 25 psf)
= CARGA máxima permitida para el tablón
Notes: Siga lentamente cada paso del cálculo y explique por qué se realiza cada uno. Recuerde que algunos alumnos pueden tener dificultades para seguirlo si no son buenos en matemática.

## Slide 81
Peligros de la plataforma
Notes: Describa los diversos peligros de la plataforma (voladizo insuficiente o excesivo, solapado sin soporte debajo, etc.)

## Slide 82
Tome nota de los reglamentos importantes de su jurisdicción local relacionados con la PLATAFORMA, en el espacio provisto en la página 64 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos las REGULACIONES RELACIONADAS CON LA PLATAFORMA y pídales que las escriban en el espacio que se proporciona en la página 64 de sus guías de estudio. (Asegúrese de incluir: ancho mínimo del área de trabajo, espacio permitido entre la plataforma y el área de trabajo, espacio permitido entre los tablones/cubiertas, altura mínima donde las plataformas deben estar completamente entablonadas, deflexión máxima permitida, distancia mínima de la plataforma a la estructura, etc.).

## Slide 83
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Divida a los participantes en parejas o en grupos pequeños.
Dele a cada grupo una de estas imágenes. Dígales que deben desempeñar el papel de un inspector de la OSHA y detectar violaciones y peligros.
PARA LOS ALUMNOS AVANZADOS:haga que practiquen ubicar las regulaciones en línea o en las copias impresas de las regulaciones aplicables a nivel local.
Pídale a cada grupo que presente la lista de los peligros que identificaron y las posibles violaciones de la OSHA/OHS.

## Slide 84
Puntos clave
El acceso a las plataformas de trabajo debe ser adecuado y seguro para las condiciones de trabajo y el tipo de trabajo a realizar.
Una plataforma de andamio siempre debe estar completamente entablonada.
La calidad de los materiales y la fabricación de cada plataforma de andamio es muy importante.
Cada componente del andamio debe ser capaz de soportar su propio peso y al menos cuatro veces la carga máxima prevista.
Los diferentes tipos de tablones y tarimas tienen diferentes capacidades de carga, que usted debe tener en cuenta.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 85
Puntos clave
Existen cuatro (4) categorías principales de plataformas:
  Tablones de metal
  Tablones de madera
  Tarimas del andamio
  Tablones compuestos
Los tablones de madera aserrada maciza deben ser verificados por una agencia de inspección independiente. Tenga cuidado con los tablones que no sean de clasificación de andamiaje, con sellos y marcas engañosas.
Muchas lesiones en los andamios son causadas por tablones inseguros, o tablones que no tienen suficiente voladizo, o que tienen demasiado.
Utilice solo tablones aprobados para andamio e inspeccione los tablones antes de utilizarlos.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 86
Barandas y tablas de capellada
Protección contra caídas y rodapiés
5

## Slide 87
Barandas
y
rodapiés
rodapiés
Notes: Explique que un sistema de barandales es una forma de protección contra caídas y señale los componentes básicos. Explique que un rodapié. ses también un tipo de protección contra la caída de objetos, pero también puede evitar que el pie de un trabajador se resbale de la plataforma. Describa cómo se sujeta una tabla de capellada.

## Slide 88
Las puertas de las barandillas deben oscilar hacia ADENTRO de la plataforma.
Las barandas se deben utilizar en plataformas de trabajo de más de 10 pies (3 m) de altura (o de acuerdo con las normas locales)
Notes: Explique cuándo se requieren barandales protectores y la altura requerida para las barandillas superior e intermedia (asegúrese de informar a los alumnos las regulaciones de barandales aplicables a nivel local).
Describa las puertas del barandal y cómo se deben sujetar.
Explique la razón por la que la puerta debe girar hacia la plataforma.

## Slide 89
CRUCETAS COMO PARTE DEL BARANDAL
Notes: Describa cómo y cuándo se puede usar una cruceta como parte de un sistema de barandal en un andamio de marco.

## Slide 90
PANELES DE BARANDAL PARA ANDAMIOS RETICULADOS
El panel se fija al marco directamente detrás de las crucetas, para proteger el andamio.
El panel se fija al marco para proteger el extremo de la plataforma
Notes: Explique que también existen paneles de barandales especiales disponibles para los andamios de marco. Los paneles de barandales están hechos para adaptarse a tamaños de sección y marcos de andamios comunes.

## Slide 91
PANEL DE PUERTA DE SISTEMAS
PANEL DE PUERTA DE ABRAZADERA
PANELES DE PUERTA
Notes: Explique que los andamios de sistema y los andamios de tubos y abrazaderas suelen utilizar puertas con abrazaderas que se pueden usar en todas las ubicaciones de la plataforma.

## Slide 92
rodapiés
Evitar que los materiales o las herramientas sean pateados o caigan, accidentalmente, de la plataforma de trabajo
ayuda a evitar que los pies de los trabajadores se resbalen por el borde
Notes: Explique cuándo se necesitan las rodapiés, las especificaciones requeridas (altura sobre la plataforma, espacio máximo permitido debajo, etc.) y describa cómo se instalan.

## Slide 93
Otros tipos de rodapiés incluyen:
RODAPIÉS
REJILLAS
REDES
ESTRUCTURA DE CUBIERTA
Notes: Mencione las otras opciones de rodapiés que se pueden utilizar con los andamios.
Proporcione ejemplos de cada uno.

## Slide 94
Tome nota de la altura mínima en la que se requieren los SISTEMAS DE BARANDAL, de acuerdo con los reglamentos locales, en el espacio provisto en la página 74 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Tome nota de la altura mínima de las TABLAS DE CAPELLADA requerida de acuerdo con los reglamentos locales, en el espacio provisto en la página 77 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos las REGLAMENTACIONES DE BARANDALES Y TABLAS DE CAPELLADA relevantes y pídales que las escriban en los espacios provistos en las páginas 74 y 77 de las guías de estudio.

## Slide 95
____________ desde las alturas es una preocupación en muchos sitios de trabajo, especialmente cuando se utilizan andamios. Muchas __________ en la industria de la construcción son el resultado de una caída desde las alturas...
CAÍDAS
MUERTES
Las regulaciones locales requieren que se utilicen sistemas de barandas cuando se realiza el trabajo en plataformas _______________________...
(ESPECIFICAR ALTURA)
Un barandal es una barrera vertical que consiste en una barandilla superior ________________ ...
LARGUERO INTERMEDIO
Una barandal superior estándar tiene una altura vertical de ________________________ ...
(ESPECIFICAR ALTURA)
Debe haber una baranda intermedia aproximadamente _________ ...
MEDIO
Cuando se instala una escalera externa o un sistema de escalera, un ________________________….
PUERTA DEL BARANDAL
Es importante que este siempre se abra ___________________…
HACIA ADENTRO
Se requieren barandas en todos los __________________ y ____________ de todas las plataformas del andamio, a menos que ____________________________________________________________________
LADOS ABIERTOS
EXTREMOS
SE UTILICE UNA FORMA ALTERNA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
_____________________ también puede ser un peligro...
Un _________________________ es una barrera colocada para evitar la caída de materiales a un nivel inferior o...
Deben estar al menos _______________ por encima de la plataforma. Tiene que estar _________ de manera segura en su lugar y con un espacio libre de no más de ______________________ por encima de la plataforma.
OBJETOS QUE CAEN
TABLA DE CAPELLADA
3½ ”(89 mm)
SUJETO
1/4 pulgadas (6 mm)
_____________ debe instalarse desde la barandilla superior a la tabla de capellada... Asegúrese de que las aberturas en el material que elija sean ______________ suficientemente...
REJILLAS
PEQUEÑO
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Pídales a los alumnos que vayan a la página 78 de sus guías de estudio. Lea la primera oración (sin completar el espacio en blanco) y solicite a los alumnos que sugieran qué responder. HAGA CLIC para revelar la oración y HAGA CLIC DE NUEVO para mostrar las respuestas correctas. Explique o aclare las respuestas, si es necesario.

## Slide 96
Puntos clave
Los trabajadores en andamios están expuestos a posibles caídas.
El sistema de barandal es un método de PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS.
Un barandal es una barrera que consiste en una barandilla superior, un larguero intermedio y postes, cuyo fin es evitar que los trabajadores caigan a niveles inferiores.
las tablas de capellada evitan que los objetos se caigan de la plataforma y que los trabajadores se resbalen por el borde.
Se requieren sistemas de barandas en todos los niveles de la plataforma por encima de los 10 pies (3 m). Los barandales se deben utilizar en todos los lados y extremos abiertos de todas las plataformas elevadas de andamios, a menos que se utilice un sistema alternativo de protección contra caídas.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 97
Puntos clave
Cuando se instalen los sistemas de barandillas, incluya el movimiento seguro desde el área de acceso hacia o desde la plataforma.
Asegúrese de que las puertas giratorias siempre se muevan hacia ADENTRO de la plataforma.
Las tablas de capellada deben estar a, por lo menos, 3 pulgadas y 1/2 (89 mm) de altura sobre la plataforma, y proporcionar más de 1/4 de pulgada (6 mm) de espacio libre hasta la plataforma.
También se pueden utilizar REDES PARA ESCOMBROS, rejillas o TOLDOS para rodapiés (también se puede colocar una barricada alrededor del área debajo del andamio).
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 98
Amarres y cables de amarre
Estabilizar los andamios utilizando sujeciones O cables
6

## Slide 99
Estructura #1
ESTABILIDAD ESTRUCTURAL
ESTRUCTURA #2
Notes: Pídales a los participantes que miren cada una de las dos estructuras y que luego voten sobre la que consideren más estable.
(La mayoría votará por el #2) Pregunte a los alumnos por qué votaron por esta (base más amplia).
Explique la relación entre estos dos ejemplos y el concepto de relación entre altura y base.

## Slide 100
DIMENSIONES DE LA ALTURA
DIMENSIONES DE LA BASE
MÍNIMO
DIMENSIÓN DE LA BASE
RELACIÓN
DE ALTURA A BASE
Notes: Explique que, cuando calculamos la relación entre altura y base, estamos tratando con el ancho de base MÍNIMO.

## Slide 101
ESTABILIDAD Y CARGAS
Notes: Describa los efectos de las cargas horizontales, como el viento o las cargas excéntricas, como las ménsulas laterales en la estabilidad del andamio.

## Slide 102
Notes: HAGA CLIC: solicite a los alumnos que imaginen que están construyendo un andamio con marcos de 5 pies (1.52 m) de ancho.
HAGA CLIC: cuando agrega una elevación adicional, sigue siendo estable porque la relación entre la altura y la base sigue estando entre 3:1 o 4:1.
HAGA CLIC: este es un andamio estable.
HAGA CLIC: supongamos que tuviera que añadir varias elevaciones adicionales: este andamio se volverá inestable.
HAGA CLIC: una forma de estabilizar este andamio es unirlo a una estructura segura con amarres; ahora se vuelve estable.

## Slide 103
COMPRESIÓN
TENSIÓN
EMPUJAR
TIRAR
Notes: Pídales a los alumnos que junten las manos como se muestra y que las empujen juntas. Explique que esta fuerza es lo que llamamos compresión. Pídales a los alumnos que junten los dedos como se muestra y que intenten separarlos. Explique que esta fuerza es lo que llamamos tensión.

## Slide 104
AMARRE
Notes: Explique a los participantes que este es un tipo común de amarre y HAGA CLIC para la animación.
Pídales a los alumnos que deduzcan cuál fue el componente de tensión y cuál el de compresión.

## Slide 105
PUNTOS DE ANCLAJE
La elección del punto de anclaje está normalmente determinada por:
  la fuerza requerida;
  el material en el que se fija el punto de anclaje;
  la compatibilidad con los otros componentes de amarre.
Notes: Hable acerca de las opciones de punto de anclaje y cómo se sujetan a una estructura.

## Slide 106
DISTANCIA DE AMARRE VERTICAL
Notes: Mencione las regulaciones aplicables a nivel local con respecto al espaciamiento de los amarres verticales (aclare si las regulaciones locales difieren de lo que se muestra en la ilustración).

## Slide 107
DISTANCIA DE AMARRE HORIZONTAL
Notes: Mencione las regulaciones relacionadas con el espaciamiento de los amarres horizontales y señale la colocación de los amarres que se exige en su jurisdicción (si es diferente de lo que se muestra en la ilustración).

## Slide 108
CABLES
Ángulo de 45o
se utilizan cuando no es posible amarrar para proporcionar estabilidad y resistencia.
por lo general, cables de acero anclados al suelo
lo debe diseñar una persona calificada
Notes: Explique cuándo sería necesario atar con cables de amarre y cómo se hace normalmente.
Recuerde a los alumnos las consecuencias si los cables están muy apretados o muy flojos y la importancia de una inspección regular.
Hable acerca de las consideraciones importantes al construir y desarmar los andamios atados con cables de amarre.

## Slide 109
DISTANCIA DE AMARRE VERTICAL
DISTANCIA DE AMARRE HORIZONTAL
Tome nota de la DISTANCIA DE AMARRE REQUERIDA de acuerdo con los reglamentos locales, en el espacio provisto en la página 88 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos el ESPACIO DE AMARRE requerido a nivel local y pídales que lo escriban en el espacio provisto en la página 88 de la guía de estudio. HAGA CLIC: y proporcione a los alumnos un espacio de amarre VERTICAL. HAGA CLIC: y proporcione a los alumnos un espacio de amarre HORIZONTAL.

## Slide 110
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Pídale a un alumno que se ofrezca como voluntario para señalar en la pizarra (dibuje con un marcador de borrado en seco si está proyectando en una pizarra) dónde debe ir el primer amarre - SEGÚN LAS NORMAS LOCALES.
Continúe con cada ubicación de amarre subsiguiente.
Mencione cuántos amarres podría agregar (y dónde se ubicarían) si el andamio se cerrara, y cómo determinarlo.

## Slide 111
Puntos clave
La estabilidad de un andamio se ve afectada por su relación altura-base.
La relación altura/base compara la dimensión MÍNIMA de la base con la altura del andamio.
Las regulaciones requieren SUJECIONES si esta relación excede 3:1 o 4:1
Los andamios de mayor altura deben ser atados a otra estructura o ser sujetados con cables de amarre a un punto de anclaje adecuado.
Las fuerzas horizontales pueden empujar o tirar de un andamio y volverlo inestable.
las cargas horizontales - viento o una carga excéntrica - las ménsulas laterales o los estabilizadores afectan la estabilidad del andamio.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 112
Las sujeciones proporcionan estabilidad de muchas maneras:
  evitan que el andamio se derrumbe en la estructura;
  evitan que el andamio se caiga de la estructura;
  ayudan a resistir las fuerzas horizontales debidas a las vigas, al viento o a estar fuera de plomada;
la cantidad y la ubicación de las sujeciones son muy importantes para la estabilidad.
Existen normas sobre la colocación mínima vertical y horizontal de las sujeciones.
Los cables de amarre anclan los andamios cuando no es usar sujeciones.
Puntos clave
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 114
ANDAMIOS DE MARCO
El tipo de andamio más común utilizado en la construcción
1

## Slide 115
al final de esta parte del curso podrás:
Resultados del aprendizaje:
ANDAMIOS DE MARCO
1
Reconocer e identificar los diferentes componentes de los andamios de marco, y explicar cómo seleccionar e inspeccionar el equipo del mismo.
ANDAMIOS DE MARCO DE CONSTRUCCIÓN
Describir cómo construir un andamio de marco básico y agregar elevaciones adicionales. Explicar cuándo, con qué frecuencia y cómo inspeccionar un andamio de marco completo.
2
ANDAMIOS RODANTES DE MARCO
Identificar los componentes de un andamio rodante de marco básico y describir cómo construir uno. Explicar cómo preparar una lista de equipos.
3
ANDAMIOS DE MÚLTIPLES SECCIONES
Dibujar el diseño de un andamio. Describir cómo construir andamios de área y andamios de tendido continuo agregando secciones adicionales a lo largo y a lo ancho.
4
ANDAMIOS DE ELEVACIÓN Y MÚLTIPLES SECCIONES
Describir cómo construir andamios más altos, que requieren sujeciones. Identificar las consideraciones importantes cuando se construyen andamios cerrados y desarrollar bocetos más detallados.
5
Desmontar y almacenar
Prepararse para desarmar los andamios de forma segura. Almacenar el equipo de andamiaje de manera adecuada para evitar daños.
6
Notes: Repase brevemente la sección Resultados del aprendizaje para la parte del curso sobre los marcos.

## Slide 116
ANDAMIOS DE MARCO
Los andamios de marco se utilizan en todo tipo de estructura imaginable, lo que incluye:
  edificios de gran altura;
  fábricas;
  almacenes;
  tanques de agua;
  puentes;
  refinerías;
  buques;
  torres
Los andamios de marco se ensamblan a partir de varios componentes diseñados para soportar una plataforma elevada (o plataformas) y una carga.
Notes: Describa el rango de usos para los andamios de marco.

## Slide 117
INCOMPATIBILIDAD DE EQUIPOS
La incompatibilidad de los equipos de andamios de marco, por lo general, ocurre en las siguientes áreas:
  altura y/o ancho del marco;
  tipo o resistencia del material;
  diámetro o espesor de la pared del tubo;
  pins de retención;
  conexiones de pernos de cruceta;
  espaciamiento y ubicación de los pernos;
  bases y otros componentes.
Notes: Refiérase a las diversas incompatibilidades posibles de los andamios de marco y/o de los componentes, y las posibles consecuencias.

## Slide 118
INSPECCIONAR EL EQUIPO
Debe inspeccionar el equipo de manera adecuada.
Se han producido muchos accidentes debido a equipos de andamios dañados o defectuosos.
Antes de comenzar a construir su andamio, usted DEBE inspeccionar todos los componentes que planea utilizar, para asegurarse de que sean seguros y funcionen correctamente.
NO utilice ningún equipo dañado o defectuoso.
Notes: Hable sobre la importancia de inspeccionar el equipo antes de comenzar a construir el andamio.

## Slide 119
TIPOS DE BASES
Las bases son un componente esencial de los andamios de marco.
Existen varias opciones.
Las bases son intercambiables y están pensadas para encajar en el interior o alrededor del exterior de la pata del andamio.
ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LAS BASES TENGAN EL DIÁMETRO ADECUADO PARA QUE ENCAJEN EN EL MARCO
Notes: Señale los diferentes tipos de bases y describa cuándo y cómo se utilizan.

## Slide 120
INSPECCIONAR LAS BASES
Cabezas fijas
EXTREMOS
SOLDADURAS
AJUSTE
MANGO
ROSCAS
APARIENCIA GENERAL
ESPIGA
AGUJERO DEL PIN
PLACA
APARIENCIA GENERAL
Notes: Describa lo que debe buscar cuando inspecciona las bases.

## Slide 121
TIPO DE MÉNSULAS (O VOLADIZOS)
Las ménsulas extienden el largo y/o el ancho de la plataforma del andamio. Existen ménsulas laterales y ménsulas para los extremos. Están diseñadas para sostener solo a los trabajadores.
Notes: Describa los diferentes tipos de ménsulas y cómo se unen a los marcos. Asegúrese de enfatizar que solo están destinados a soportar trabajadores.

## Slide 122
INSPECCIONAR LAS MÉNSULAS
GANCHO
SOLDADURAS
CORREDERAS, DIAGONALES Y DORSO
MIEMBRO DE FIJACIÓN DEL POSTE DE LA BARANDA
UNIDAD INFERIOR
APARIENCIA GENERAL
Notes: Señale las partes de las ménsulas y explique qué buscar al inspeccionarlas.

## Slide 123
TIPOS DE MARCOS
Los marcos vienen en una amplia variedad de tamaños y formas.
Si los marcos son de diferentes anchos, será imposible juntarlos.
Utilice marcos con horizontales a la misma altura para proporcionar un soporte nivelado para la plataforma o la ménsula.
Notes: Describa los diferentes tipos de marcos y enumere algunos tamaños típicos. Explique la importancia de utilizar marcos compatibles (en cuanto al tamaño) y los problemas que puede enfrentar si utiliza marcos incompatibles.

## Slide 124
Tubos del marco
Los andamios de marco están hechos de acero, aluminio o fibra de vidrio.
La resistencia de cada uno de estos materiales es diferente.
Los andamios de diferentes tipos de material no se deben mezclar.
Los andamios de marco están disponibles en varios tubos de diferentes tamaños.
Solo se deben utilizar juntas las patas del marco del mismo diámetro y grosor de pared.
Notes: Hable acerca de los tubos del marco y las diferencias en los materiales y la resistencia. Explique por qué solo los marcos con tubos compatibles deben usarse juntos.

## Slide 125
DIMENSIONES DEL MARCO Y DE LAS DIAGONALES
X = DISTANCIA ENTRE LOS PERNOS
Y = DISTANCIA ENTRE LOS MARCOS
Z = UBICACIÓN DEL PERNO
Notes: Explique la importancia de las dimensiones del marco que se muestran.

## Slide 126
INSPECCIONAR LOS MARCOS
Aprenda a reconocer posibles defectos o condiciones inseguras:
daño estructural;
modificación (soldaduras de campo);
partes o piezas faltantes;
daños (roturas, grietas, agujeros y/o soldaduras rotas);
corrosión excesiva (corrosión o descamación);
decoloración debido a productos químicos cáusticos.
APARIENCIA GENERAL
PINES DE COPLAMIENTO
CRUCETA PERNOS
PATAS DEL MARCO
CORREDERAS Y PELDAÑOS
SOLDADURAS
ESTANTE
DEFORMACIÓN
MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS
ESTANTE
DEFORMACIÓN
Notes: Señale las diferentes partes de los marcos de los andamios y explique qué buscar al inspeccionarlos.

## Slide 127
Las crucetas tienen orificios simples o dobles para conectarlas a los montantes de las estructuras.
Los manufactureros ofrecen diferentes pernos en función de las preferencias personales del usuario y del propósito del andamio.
Todos los pernos deben tener un dispositivo de bloqueo para que las diagonales no se suelten accidentalmente.
CRUCETAS
Notes: Describa los diferentes tipos de extremos de crucetas y enumere brevemente las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

## Slide 128
INSPECCIONAR CRUCETAS
Con frecuencia, los fabricantes de equipos proporcionan pautas de inspección para sus productos. Usted debe utilizar las pautas de inspección del manufacturero para cualquier equipo que planee utilizar.
MODIFICACIONES no autorizados
ÁNGULO O TUBOS
REMACHE
EXTREMOS
Notes: Describa lo que debe buscar al inspeccionar las crucetas.

## Slide 129
Inspeccione el equipo de andamiaje que se ha proporcionado para el componente práctico de este curso.
Notes: Haga que los alumnos se levanten e inspeccionen el equipo que se utilizará para la evaluación práctica.

## Slide 130
Puntos clave
La mezcla de equipos de diferentes manufactureros podría causar riesgos potenciales.
La altura y/o el ancho del marco, el tipo o la resistencia del material, las paredes de los tubos, los pasadores de retención, las conexiones de los pernos, el espaciado y la ubicación, y las bases podrían ser incompatibles.
Existen diferentes tipos de bases para los andamios de marco. Es importante asegurarse de que encajen correctamente en los marcos.
Las ménsulas extienden el largo y/o el ancho de la plataforma del andamio. Están diseñadas para sostener solo a los trabajadores.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 131
Puntos clave
Seleccionar el equipo adecuado para el trabajo es importante para la seguridad y la eficacia.
Las condiciones del lugar de trabajo, la disponibilidad del equipo y los requisitos del usuario determinan el equipo que se debe utilizar.
Cuando faltan componentes o los trabajadores incompatibles se ven obligados a "arreglárselas" con el equipo que tienen y pueden ocurrir accidentes.
Inspeccione minuciosamente el equipo o los componentes del andamio antes de utilizarlo. Aprenda a reconocer los defectos o las condiciones inseguras.
Inspeccione el andamio en busca de daños estructurales, modificaciones, piezas faltantes, daños, corrosión y otros defectos.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 132
Andamios de marco de construcción
Una unidad básica de andamio de marco es el bloque de construcción para todas las configuraciones
2

## Slide 133
TORRES DE MARCO
La separación de los marcos está determinada por la aplicación, la carga y la configuración requerida.
Se requieren barandas en todos los lados y extremos abiertos de las plataformas de trabajo.
La pata del andamio se apoya en la base, la durmiente y la placa de base.
Las plataformas deben estar completamente entablonadas.
Se requiere un acceso adecuado
SISTEMA DE BARANDAL
UNIDAD DE PLATAFORMA
ACCESO
CRUCETAS
MARCO
PERNO DE ACOPLAMIENTO
BASES
Notes: Señale los diferentes componentes del andamio de marco básico y analice la importancia de incluir barandales y plataformas completamente entablonadas, y de proporcionar un acceso adecuado

## Slide 134
Poderoso
Adecuado para todas las categorías de negocios y presentaciones personales
1
Seleccionar e inspeccionar el equipo
2
Preparar la base
3
Determinar el punto de partida más alto
4
Fijar las durmientes
5
Colocar
las bases
6
Colocar
los marcos
7
Colocar los
crucetas
8
Colocar el
primer marco
sobre las bases
9
Unir la primera cruceta
AL primer marco
10
Colocar el segundo marco en las bases
11
Fijar la primera cruceta al segundo marco
12
Fijar la segunda cruceta a ambos marcos
13
Nivelar, aplanar y ajustar el andamio
14
Asegurar las bases
a las durmientes
15
Colocar el acceso
y la etiqueta roja
16
Instalar y asegurar
la plataforma
17
Instalar
el sistema
de barandal
18
Inspeccionar
el andamio
Notes: Describa brevemente cada paso del proceso de construcción de una unidad básica de andamio de marco.

## Slide 135
NIVELAR, APLANAR Y AJUSTAR EL ANDAMIO
Asegúrese de que los miembros verticales estén A PLOMO y que los miembros horizontales estén NIVELADOS.
Ajuste el andamio asegurándose de que las crucetas estén en ángulo recto con los marcos y que los marcos estén paralelos entre sí.
Notes: Analice la importancia de asegurar que el andamio esté nivelado, plomado y encuadrado. Describa el proceso de cuadrar el andamio (tal como se muestra en la imagen de arriba)

## Slide 136
acceso
Aproximadamente el 15 % de las lesiones relacionadas con los andamios ocurren cuando los trabajadores suben y bajan. Escalar los marcos de los andamios y las diagonales ha provocado numerosas lesiones y muertes. Para
evitar esto,
proporcione escaleras
o escalones de andamios adecuados
para los trabajadores.
Utilice
técnicas de escalada
seguras (contacto de tres puntos,
como se muestra).
Se requiere un acceso adecuado para todos los andamios. Este acceso debe permitir a un trabajador acceder a la plataforma de forma segura.
Es una buena práctica extender la escalera a 36 pulgadas (914 mm) por encima de la plataforma, de manera que el trabajador cuente con un sostén al subir o bajar de la plataforma.
Si la subida es superior a 30 o 35 pies (de 9.1 m a 10.7 m), podrá ser necesaria una plataforma de descanso.
Notes: Analice el acceso adecuado y las mejores prácticas al instalarlo. Consulte el reglamento pertinente relacionado con el acceso (este ya se debería haber tratado en la sección 2 de Fundamentos del andamio, así que es solo un breve recordatorio). Analice la importancia de los tres puntos de contacto al subir las escaleras.

## Slide 137
Notes: Analice en grupos la actividad de aprendizaje, o solicite a los alumnos que trabajen en parejas para responder las preguntas de la página 38.

## Slide 138
Puntos clave
Una unidad básica de andamio de marco es la base de todas las configuraciones de andamio.
Los andamios de marco se deben construir de acuerdo con los pasos provistos para asegurar que el andamio sea estructuralmente sólido, fuerte, seguro y que cumpla con las regulaciones.
Seleccione el tamaño de la cruceta para que se ajuste al marco específico que está utilizando.
Las barandas se deben instalar en todos los lados y extremos abiertos de las plataformas elevadoras de trabajo por encima de los 10 pies (3 m) (o de acuerdo con las regulaciones locales).
Todas las plataformas de trabajo deben estar completamente entablonadas.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 139
Puntos clave
Proporcionar un ACCESO ADECUADO para los trabajadores.
Comience con una base firme y despeje el área.
Nivele, ajuste y aplome el andamio para evitar problemas.
El sistema de etiquetas de tres colores se utiliza en muchos sitios de trabajo para que los trabajadores sepan cuándo el andamio es o no seguro de utilizar.
La persona competente debe inspeccionar el andamio después de que se haya construido, antes de usarlo y, como mínimo, debe inspeccionarlo una vez al día, al cambiar de turno o después de que ocurra algo que pueda haber afectado la estabilidad del andamio.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 140
ANDAMIO RODANTE
Los andamios rodantes se pueden mover fácilmente
3

## Slide 141
ANDAMIOS RODANTES
Las bases utilizan ruedas giratorias en lugar de placas base
Requiere un refuerzo horizontal diagonal (o refuerzo de base).
La base debe ser una superficie plana y dura que pueda soportar las cargas previstas.
RUEDA GIRATORIA
REFUERZO HORIZONTAL DIAGONAL
(REFUERZO DE BASE)
Notes: Describa las situaciones en las que es conveniente utilizar una torre de andamio rodante. Señale los elementos que difieren de una torre de andamio de marco estacionario.

## Slide 142
RUEDAS GIRATORIAS
Las ruedas giratorias se pueden insertar y fijar en la pata del andamio de marco o en un tornillo nivelador. Si se utiliza con un tornillo nivelador, la extensión máxima del mismo no puede ser superior a 12 pulgadas (305 mm) para que el andamio sea seguro.
La rueda giratoria está equipada con un freno de doble acción que impide que ruede y oscile.
Al menos dos de las ruedas giratorias del andamio rodante deben ser orientables.
Es importante no exceder la capacidad de carga clasificada de las ruedas giratorias.
Notes: Describa las características de una rueda giratoria adecuada para andamios.
Explique la manera correcta de unir las ruedas giratorias a las patas del andamio de marco.

## Slide 143
Un refuerzo horizontal diagonal (refuerzo de base) se fija diagonalmente a través de la torre desde la pata de una estructura por medio de la pata opuesta en la estructura adyacente.
Proporciona rigidez a la torre, mantiene la torre recta mientras se mueve y evita que la torre se "pliegue" y se derrumbe.
El primer refuerzo horizontal diagonal se fija en la parte inferior de la torre, lo más cerca posible de las ruedas giratorias.
REFUERZO HORIZONTAL DIAGONAL
Notes: Explique el propósito de un refuerzo horizontal y por qué es necesario para los andamios rodantes.

## Slide 144
Tipos de marcos
MARCOS FINALES
(también denominados marcos de albañilería o marcos de caja)
MARCOS DE PASO (también denominado marcos de arco)
MEDIO MARCO
(también denominados marcos de banco)
ESTRECHO - MARCO
Notes: Describa cada tipo de marco y cuándo se utilizan típicamente.

## Slide 145
ESTABILIZADORES (O BASE AMPLIADA)
ESTABILIZADOR
Los estabilizadores son componentes que se sujetan al marco ampliando la base y permitiendo que la torre se construya más alta.
Los estabilizadores proporcionan estabilidad al aumentar la dimensión de la base de un andamio, siempre que se supere una relación de ancho de base-altura de 4:1 o 3:1 (según la jurisdicción).
Los estabilizadores se utilizan comúnmente en los andamios rodantes, pero también se utilizan en las torres estacionarias.
Notes: Explique el propósito de los estabilizadores, cómo ayudan a estabilizar los andamios y cuándo deben utilizarse.
Describa la ubicación y el proceso adecuados para instalar los estabilizadores.

## Slide 146
Notes: Repase la actividad de aprendizaje con el grupo y hable acerca del equipo requerido (consulte la lista de equipos en la página 52).

## Slide 147
Puntos clave
Los andamios rodantes tienen ruedas giratorias en lugar de placas base y requieren refuerzos horizontales diagonales (refuerzos de base).
La base debe ser una superficie plana y dura capaz de soportar las cargas previstas.
El freno de la rueda giratoria impide que estas rueden y giren (u oscilen).
Por lo menos dos de las ruedas giratorias del andamio rodante deben ser orientables.
Notes: Revise los PUNTOS CLAVE de esta sesión.

## Slide 148
Puntos clave
Un refuerzo horizontal diagonal proporciona rigidez a la torre, la mantiene recta mientras es movilizada y evita que se “pliegue” y se derrumbe.
Las crucetas horizontales diagonales deben coincidir con el ancho del marco y la longitud de la cruceta.
Los marcos se fabrican en varios anchos,alturas y para diversas capacidades de carga.
Los estabilizadores son un importante dispositivo de seguridad diseñado para proporcionar estabilidad cuando la relación de ancho de base-altura de un andamio sea superior a 4:1 o 3.1 (según la normativa local).
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 149
ANDAMIOS DE MÚLTIPLES SECCIONES
Los andamios de marco se pueden CONSTRUIR de MUCHAS maneras diferentes
4

## Slide 150
ANDAMIO DE TENDIDO CONTINUO
Andamio de tendido continuo
Un andamio de tendido continuo se puede construir de cualquier longitud y altura.
El proceso de construcción de un andamio de tendido continuo implica unir las secciones a lo largo de una unidad de marco existente.
Una vez que se alcanza la longitud deseada, se pueden añadir elevaciones adicionales para alcanzar la altura necesaria.
Los andamios de tendido continuo pueden contar con plataformas de trabajo en varios niveles.
Notes: Describa un andamio de tendido continuo y dónde se utiliza normalmente.

## Slide 151
ANDAMIOS DE ÁREA
VIGA PUENTE (VIGAS RETICULADAS)
LARGUEROS Y VIGAS
Notes: Describa las dos formas en que se pueden construir andamios de área. Explique los pasos y señale los componentes involucrados.

## Slide 152
BOCETAR
VISTA FRONTAL

## Slide 153
Notes: Comente la actividad de aprendizaje de la página 68 y haga un bosquejo aproximado (si tiene una pizarra) de cómo debería ser el diseño del andamio para este escenario. Discuta qué equipo se necesitará para este andamio.

## Slide 154
Notes: Comente la actividad de aprendizaje de la página 72 y haga un bosquejo aproximado (si tiene una pizarra) de cómo debería ser el diseño del andamio para este escenario. Discuta qué equipo se necesitará para este andamio.

## Slide 155
Puntos clave
Los andamios de marco se pueden construir de tres maneras fundamentales: como una sección única (torre), un andamio de tendido continuo o un andamio de área.
Un boceto o dibujo le permite calcular el diseño del andamio en papel.
Puede desarrollar su lista de equipos a partir de un boceto o dibujo de la configuración del andamio.
Su boceto debe mostrar diferentes vistas del andamio, tales como: la vista en planta y las elevaciones (frontal y lateral). También debe incluir detalles importantes, como el diseño y la colocación del amarre (de ser necesario)
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 156
Puntos clave
Puede añadir más elevaciones y secciones a una unidad de andamio de marco básico.
La primera elevación del andamio es la más crítica, porque determinará si el andamio estará a plomado, nivelado y en ángulo.
Cada marco debe estar sujeto a, por lo menos, otro marco. Esto significa que se deben instalar tanto las diagonales "delanteras" como las "traseras".
Los andamios de área se pueden construir de dos maneras: Con vigas puente (vigas reticuladas) o con largueros y vigas.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 157
ANDAMIOS DE MÚLTIPLES ELEVACIONES Y SECCIONES
Los andamios de marco se pueden construir a cualquier altura, longitud o ancho.
5

## Slide 158
ANDAMIOS DE MÚLTIPLES ELEVACIONES DE MAYOR ALTURA
Las sujeciones aseguran la estabilidad del andamio.
Las sujeciones se deben utilizar cuando el andamio excede la relación permitida entre la altura y la base.
Un amarre debe ser capaz de evitar que el andamio se caiga o se aleje de la pared, o se incline hacia la misma.
Notes: Comente los diferentes tipos de amarres y las diferentes maneras en que se pueden construir. Destaque la importancia de los amarres para estabilizar los andamios de múltiples elevaciones de mayor altura.

## Slide 159
ANDAMIOS CERRADOS
Los andamios cerrados suelen estar cubiertos con redes, lonas, láminas plásticas o madera contrachapada.
Los andamios cerrados se utilizan para: protegerse de las inclemencias del clima, evitar la propagación de los materiales, o evitar la caída de escombros.
Los andamios cerrados están expuestos a cargas mucho mayores que los andamios estándar.
Cuando el equipo de andamiaje se utiliza para la reducción de materiales peligrosos, toda la estructura del andamiaje debe estar bien cerrada para mantener el material peligroso adentro.
Notes: Hable acerca del aumento de las cargas a las que están sujetos los andamios cerrados y la importancia de que una persona calificada diseñe el andamio (incluidos los amarres necesarios).

## Slide 160
INSPECCIÓN DE ANDAMIOS COMPLETOS
La persona competente debe inspeccionar el andamio completo para asegurarse de que sea seguro.
Las inspecciones del andamio deben realizarse después de que el andamio se construya, antes de ser usado, al cambiar cada turno y, como mínimo, una vez al día o después de que ocurra algo que pueda haber alterado el andamio.
El sistema de etiquetas de tres colores notifica a los trabajadores sobre el estado de construcción o modificación del andamio, para maximizar la seguridad.
Notes: Indique claramente las responsabilidades de la persona competente con respecto a las inspecciones de los andamios.
Explique con qué frecuencia se deben inspeccionar los andamios, y que esto es un MÍNIMO.
Describa el sistema de etiquetas de tres colores y cómo funciona.

## Slide 161
Notes: Comente la actividad de aprendizaje de la página 80. Si es posible, esboce el diseño del andamio (en una pizarra) y el tipo de amarre que se debe utilizar en este escenario.

## Slide 162
Puntos clave
Los andamios cerrados se utilizan para: protegerse de las inclemencias del clima, evitar los PELIGROS DE LA CAÍDA DE MATERIALES.
Los andamios cerrados están expuestos a cargas mucho mayores.
Antes de que el andamio pueda ser utilizado, la persona competente debe revisar las regulaciones e inspeccionarlo para asegurarse de que sea seguro y pueda soportar las cargas previstas.
Los códigos de prácticas seguras son buenas referencias para construir andamios seguros.
Una lista de verificación de inspección de andamios puede ser una herramienta útil.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 163
Puntos clave
Las sujeciones a una estructura ESTABLE existente aseguran la estabilidad del andamio.
Se requieren sujeciones cuando el andamio está encerrado o excede la RELACIÓN BASE-ALTURA permitida.
El COMPONTENTE de tensión (evita que el andamio se caiga de la estructura), y el COMPONENTE de compresión (evita que el andamio se caiga en la estructura).
Verifique las regulaciones locales para conocer el espacio requerido de las sujeciones y ASEGÚRESE de que todas estén en su lugar.
Las sujeciones deben colocarse cerca del soporte superior o del miembro horizontal del marco.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 164
DESARMADO Y ALMACENAMIENTO
Desarmar los andamios expone a los trabajadores a los mismos peligros que construirlos
6

## Slide 165
Desarmar
INSPECCIÓN VISUAL
Cerebelo
Desarmar andamios requiere los mismos conocimientos, habilidades y planificación que construirlos.
Antes de desarmar el andamio, usted DEBE revisarlo visualmente y abordar los posibles riesgos.
Quite primero el amarre superior (todas las demás sujeciones se deben quitar al final en cada nivel).
Los componentes se deben retirar en el orden inverso a como se construyeron.
Baje con cuidado los componentes hasta los trabajadores que se encuentran abajo (asegúrese de que estén en una posición segura). NO arroje/deje caer los componentes.
Notes: Señale cuáles son los puntos más importantes a recordar al desarmar los andamios de marco.
Recuerde a los alumnos que el desarmado del andamio es una parte tan importante de la EVALUACIÓN PRÁCTICA como el armado en sí, y que espera que trabajen de manera segura y retiren los componentes en el orden correcto. No importa cuán corto sea el tiempo, NO permita que aceleren el proceso de desarmado.

## Slide 166
ALMACENAMIENTO
Un equipo mal almacenado puede causar daños y hacer que el equipo sea inseguro
Almacene el equipo para facilitar el acceso
Proporcione el apoyo adecuado (estiba)
Proporcione trabas adecuadas entre las capas del equipo
Almacene las piezas de diferentes tamaños en pilas separadas
Proporcione contenedores para las piezas pequeñas
Separe el equipo dañado (desechar o reparar)
No apile el equipo a demasiada altura
Notes: Explique que, si bien es posible que los aprendices no sean responsables del almacenamiento del equipo que están utilizando, sigue siendo importante apilar el equipo de manera ordenada y agrupar los componentes de tamaño similar, para facilitar su recogida y almacenamiento. Puede ser importante comparar lo que está allí con la lista de envío original, para asegurarse de que no falte nada. Destaque la importancia de separar y etiquetar los componentes dañados para que no se vuelvan a utilizar.

## Slide 167
Puntos clave
El desarmado se debe realizar con cuidado.
Una persona competente debe inspeccionar el andamio antes de desarmarlo para asegurarse de que sea estable.
Los trabajadores de los niveles inferiores NO DEBEN adelantarse a las personas encargadas del desarmado quitando los refuerzos, los tablones o los barandales para “acelerar el trabajo”.
Al desarmar utilice el equipo de protección personal correspondiente.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 168
Puntos clave
Revise que las plataformas no tengan objetos sueltos que se puedan caer durante el desarmado.
Quite primero las barandas y los postes (los trabajadores deben atarse para evitar caídas).
Los trabajadores de abajo deben estar en una posición segura durante el desarmado.
Nunca deje andamios parcialmente desarmados sin vigilancia o sin las barricadas adecuadas.
Examine los componentes en busca de daños y sepárelos para su posterior eliminación o reparación.
Una vez que todos los componentes del andamio se hayan inspeccionado, es importante almacenarlos de manera adecuada.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 169
Revise el dibujo/plano del andamio antes de comenzar a construir.
Usted DEBE utilizar todo el equipo de protección personal correspondiente.
Trabaje de forma segura y comuníquese/colabore con su equipo.
Cuando haya terminado de construir el andamio, utilice la lista de verificación de inspección de andamios en la guía de estudio de andamios de marco (página 35) para asegurarse de que el andamio se haya construido de manera segura y correcta.
HORA DE LA EVALUACIÓN PRÁCTICA
Notes: Detenga la presentación aquí y revise los requisitos de la evaluación práctica con los alumnos.
Proporcióneles un dibujo o un plano del andamio que desea que construyan.
Asegúrese de que estén utilizando todos los equipos de protección personal correspondientes.
Después de construir el o los andamios, haga que los alumnos los inspeccionen utilizando las listas de verificación.

## Slide 170
¿Qué salió bien?
¿Qué podríamos haber hecho mejor?
¿Qué aprendió que hará diferente de ahora en adelante?
¿Qué (si es que hay algo) encontró durante su inspección, que se deba considerar?
¿Discutieron y elaboraron un plan antes de desarmar el andamio? (¿por qué o por qué no?)
INFORME DE EVALUACIÓN PRÁCTICA
Notes: Después de que el equipo haya sido apilado o guardado. Comparta sus observaciones acerca de la construcción con los alumnos (lo que vio que hicieron bien y lo que siente que podrían haber mejorado). Permítales la oportunidad de compartir sus respuestas a estas preguntas informativas. RECUERDE: ESTA ES SU OPORTUNIDAD DE CORREGIR CUALQUIER PRÁCTICA INSEGURA O INCORRECTA.

## Slide 171
En preparación para la evaluación escrita, repasemos algunos de los PUNTOS CLAVE del curso.
REVISIÓN
Notes: RECUERDE: ESTA ES SU OPORTUNIDAD DE ACLARAR CUALQUIER INFORMACIÓN O EXPLICAR CUALQUIER CONCEPTO QUE LOS ALUMNOS PAREZCAN NO TENER CLAROS.

## Slide 172
Revise el dibujo/plano del andamio antes de comenzar a construir.
Usted DEBE utilizar todo el equipo de protección personal correspondiente.
Trabaje de forma segura y comuníquese/colabore con su equipo.
Cuando haya terminado de construir el andamio, utilice la lista de verificación de inspección de andamios en la guía de estudio de andamios de sistema (página 31) para asegurarse de que el andamio se haya construido de manera segura y correcta.
HORA DE LA EVALUACIÓN PRÁCTICA
Notes: Detenga la presentación aquí y revise los requisitos de la evaluación práctica con los alumnos.
Proporcióneles un dibujo o un plano del andamio que desea que construyan.
Asegúrese de que estén utilizando todos los equipos de protección personal correspondientes.
Después de construir el o los andamios, haga que los alumnos los inspeccionen utilizando las listas de verificación.

## Slide 173
¿Qué salió bien?
¿Qué podríamos haber hecho mejor?
¿Qué aprendió que hará diferente de ahora en adelante?
¿Qué (si es que hay algo) encontró durante su inspección, que se deba considerar?
¿Discutieron y elaboraron un plan antes de desarmar el andamio? (¿por qué o por qué no?)
INFORME DE EVALUACIÓN PRÁCTICA
Notes: Divida a los alumnos en equipos según la cantidad de andamios que se construyeron. (Si solo se construyó un andamio, trabaje como un solo grupo).
Indique a los equipos (o grupo) que discutan el proceso de desarmado del andamio. (¿Qué se debe hacer antes de desarmar?, ¿qué componentes se deben quitar primero?, etc.)
Utilice la lista de verificación para el desarmado que se proporciona (así como la sección de desarmado del código de prácticas seguras de la SAIA o el código de prácticas seguras de la SIAC) como guía.
Almacene o guarde el equipo siguiendo las mejores prácticas. Retire o separe todos los equipos dañados.
Comparta sus observaciones acerca de la construcción con los alumnos (lo que vio que hicieron bien y lo que siente que podrían haber mejorado). Permítales la oportunidad de compartir sus respuestas a estas preguntas informativas.

## Slide 174
En preparación para la evaluación escrita, repasemos algunos de los PUNTOS CLAVE del curso...
REVISIÓN
Notes: Revise brevemente el contenido del curso antes del examen.
RECUERDE: ESTA ES SU OPORTUNIDAD DE ACLARAR CUALQUIER INFORMACIÓN O EXPLICAR CUALQUIER CONCEPTO QUE LOS ALUMNOS PAREZCAN NO TENER CLAROS.

## Slide 175
Contáctenos:
Asociación de la industria de andamios y acceso
400 Admiral Blvd. Kansas City, MO 64106
816.595.4860 info@saiaonline.org