## Slide 1
Notes: Deje esta diapositiva en la pantalla hasta que lleguen todos los alumnos, o hasta la hora oficial de inicio.

## Slide 2
AVISO DE DERECHOS DE AUTOR
© Derechos de autor de la traducción al español 2019, versión original en inglés 2019 por Scaffold and Access Industry Association, Inc.
Todos los derechos reservados. Este trabajo no se puede reproducir o transmitir en ninguna forma ni por ningún medio, de forma electrónica o mecánica, incluyendo fotocopias, grabaciones, o por un sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el permiso previo por escrito de Scaffold and Access Industry Association, Inc.
Esta actualización de la capacitación de una persona competente fue posible gracias al generoso apoyo de la Fundación educativa de la Asociación de la industria del andamio y acceso (SAIA) y de los muchos miembros de SAIA que ofrecieron su tiempo y experiencia.
RECONOCIMIENTOS:
MIEMBROS
Notes: Muestre esta diapositiva brevemente

## Slide 3
NUESTRA MISIÓN:
Para garantizar que aquellos que fabrican, instalan, dependen de o gestionan el uso de andamios y equipos de acceso persiguen los más altos estándares de seguridad, destreza y ética.
La Asociación de la industria del andamio y acceso (SAIA) es el líder mundial en la promoción y el apoyo del uso seguro de los andamios y el equipo de acceso. SAIA ha brindado educación sobre seguridad a miles de contratistas mediante sus renombrados seminarios y cursos de capacitación.
SAIA brinda capacitación sobre seguridad a miles de contratistas mediante su programa de capacitación, SAIA University.
Notes: Hable brevemente acerca de la SAIA y la capacitación que brinda la Universidad de la SAIA.

## Slide 4
Bienvenido a la capacitación de una persona competente de SAIA
Este curso está diseñado para proporcionarle el conocimiento y las habilidades que requiere una persona competente. Solo su empleador tiene la autoridad para designarlo como su persona competente.
Una persona competente es alguien capaz de identificar los riesgos existentes y predecibles y tiene autoridad para tomar medidas correctivas rápidas para eliminarlos.
Notes: Explique que este curso está diseñado para proporcionar a los alumnos los conocimientos y las habilidades necesarias para que su empleador los considere personas competentes. DESTAQUE que SOLO su empleador tiene la autoridad para designarlos como persona competente.

## Slide 5
PROGRAMA DEL CURSO
Tipos de andamios
1
Peligros de los andamios
2
Reconozca e identifique los tipos de andamios soportados, describa sus usos típicos, y enumere las ventajas y desventajas de cada uno.
Describa los cinco peligros más comunes de los andamios y explique sus responsabilidades en relación con los reglamentos, códigos y normas.
Notes: Resuma brevemente la agenda del curso y deje que los alumnos sepan qué esperar que suceda durante el día.
HAGA CLIC: para que cada elemento de la agenda aparezca en la pantalla (continúa hasta la diapositiva 8).

## Slide 6
Barandas y rodapiés
5
Bases
3
Plataformas
4
6
Sujeciones y cables de amarre
Describa los soportes adecuados para los andamios en las diferentes superficies y explique cómo mejorar las malas condiciones de las mismas.
Identifique los materiales típicos, explique las regulaciones e identifique los posibles peligros de la plataforma.
Describir un sistema de protección contra caídas de andamios conocido como sistema de barandal. Describir las rodapiés y otros tipos de protección contra la caída de objetos
Explique la estabilidad del andamio y cómo se utilizan los amarres o los cables de amarre para estabilizarlos.

## Slide 7
ANDAMIOS de TUBOS Y
ABRAZADERAS
Revisión
EVALUACIÓN práctica
Seis sesiones relacionadas específicamente con la construcción e inspección de andamios de tubos y abrazaderas (las expectativas de aprendizaje se describirán al comienzo de estas sesiones)
Demuestre su capacidad para construir andamios de sistema de forma segura y correcta, y complete una inspección de andamios.
Revise brevemente los PUNTOS CLAVE de cada sesión para prepararse para la evaluación escrita.

## Slide 8
Fin del curso
EVALUACIÓN ESCRITA
Cierre
Complete una evaluación escrita de opciones múltiples basada en los PUNTOS CLAVE de cada sesión.
Proporcione sus comentarios sobre nuestro formulario de evaluación del curso. Tenga la oportunidad de hacer cualquier pregunta final.

## Slide 9
Comentarios
Ofrezca una retroalimentación sincera en la evaluación de su curso.
Respeto
Respete
a todas las personas.
Hora
Realice comentarios breves. Regrese de los descansos a tiempo.
Escuchar
Practique la escucha activa.
Evite las distracciones
Teléfonos
Teléfonos en modo silencioso. Concéntrese en
la capacitación.
Seguridad
Trabaje de forma segura y utilice el equipo de protección personal (EPP).
Compartir
Sus conocimientos y experiencias se añaden a nuestra capacitación.
Preguntas
Está bien que pregunte si no entiende algo.
MANTENIMIENTO
DEL ENTORNO
Notes: Explique que hay algunas reglas básicas y expectativas en las que desea ponerse de acuerdo para que todos se beneficien de esta capacitación. Revise cada una de estas reglas básicas: aclare sus expectativas con respecto a cada una de estas reglas.
COMENTARIOS: explique que al final del curso habrá una evaluación y que agradece los comentarios honestos.
GESTIÓN DEL ESPACIO: repase todos los detalles del espacio (ubicación de los baños, salidas de emergencia, etc.).

## Slide 10
Tipos de andamios
Diferentes tipos de andamios y sus usos.
1
Notes: Dígale a los alumnos que comenzará con una breve introducción (o revisión) de los diferentes tipos de andamios.

## Slide 11
Andamio suspendido
andamios soportados
Tipos de andamios
Notes: Explique la diferencia entre los andamios soportados y los suspendidos y dé algunos ejemplos de cada tipo.

## Slide 12
Plataformas soportadas por estructuras rígidas en el suelo u otras bases estables.
Andamios soportados
Andamios de marco
Andamios de sistema
andamios de sistema
Andamio de tubos y abrazaderas
Notes: Proporcione la definición de andamios soportados e introduzca brevemente los tres tipos principales.

## Slide 13
Andamios de marco
Los andamios de marco son el tipo más común de andamio utilizado en la construcción comercial y residencial.
MARCO
PERNO DE ACOPLAMIENTO
CRUCETA
PLACA DE BASE
DURMIENTE
TORNILLO NIVELADOR
Notes: Señale los diferentes componentes del andamio de marco. HAGA CLIC una vez para que aparezcan las etiquetas.
Explique el propósito de cada componente cuando aparezca la etiqueta.

## Slide 14
Los componentes del andamio de marco incluyen:
Componentes del andamio de marco
MARCOS
Variedad de formas y tamaños para diferentes propósitos.
Crucetas
Conecta dos marcos. Proporciona estabilidad y resistencia.
Tornillo nivelador
Nivela los marcos de los andamios en superficies irregulares.
Perno de acoplamiento
Conecte los marcos
de manera vertical.
Placa de base
Distribuye la carga de la pata. Protege la parte inferior de la pata.
Notes: HAGA CLIC para revelar cada componente del andamio de marco y describa brevemente su función.

## Slide 15
Fácil de construir
Muchos estilos, tamaños y capacidades de marcos diferentes disponibles
Los componentes están ampliamente disponibles
Se requiere un mínimo de experiencia
Costos de mano de obra relativamente bajos
Sistema sencillo
se requieren menos componentes
Menos versátil que otros tipos de andamio.
No es práctico para su uso en espacios confinados.
DIFÍCIL de construir alrededor de obstrucciones o FORMAS IRREGULARES
ANDAMIOS DE MARCO
Notes: Enumere algunas VENTAJAS de los andamios de marco.
HAGA CLIC en el análisis de algunas DESVENTAJAS de los andamios de marco.

## Slide 16
Andamios de sistema
Los andamios de sistema tienen puntos de conexión fijos a
intervalos iguales a lo largo de los postes.
POSTE
DIAGONALES
TORNILLO NIVELADOR
LARGUERO HORIZONTAL/ CORREDERA
PLACA DE BASE
TRAVESAÑO
CONEXIÓN
DURMIENTE
Notes: Describa los diferentes componentes de los andamios de sistema: haga CLIC una vez para que aparezca cada etiqueta.

## Slide 17
Tipos de conexiones
V-LOCK
CUPLOCK
ROSETA
ABRAZADERA DOBLE
Notes: Describa cada uno de los diferentes tipos de conexiones y explique las características únicas de cada tipo. HAGA CLIC para que aparezca cada tipo de conexión. Describa cómo se realiza la conexión y discuta las ventajas y desventajas de cada tipo.
(OPCIONAL) Si tiene algunos ejemplos, muéstrelos a los alumnos y demuestre cómo funcionan.

## Slide 18
FÁCIL de armar
FUERTE
Fácil de guardar y transportar.
Se puede construir sin medición de precisión
más rápido de construir que los andamios de tubo y abrazadera
Múltiples puntos de conexión
Se adapta a formas no rectangulares
Se puede usar con componentes de tubos y abrazaderas
variedad de longitudes disponibles
se necesita más habilidad para construir que los andamios reticulados
Requiere muchos componentes
No hay tantas configuraciones posibles
Requiere muchos tamaños diferentes de componentes.
Algunos sistemas solo pueden manejar cuatro (4) accesorios en el punto de conexión
ANDAMIOS DE SISTEMA
Notes: Describa las VENTAJAS de los andamios de sistema.
HAGA CLIC - Describa las DESVENTAJAS de los andamios de sistema.

## Slide 19
Tubo y abrazadera
Andamios
Los andamios de tubos y abrazaderas son flexibles y adecuados para acceder a áreas de trabajo irregulares.
POSTE
ABRAZADERAS EN ANGULO RECTO
CABALLETE
DIAGONALES
ABRAZADERA GIRATORIA
PLACA DE BASE
LARGUERO HORIZONTAL
DURMIENTE
Notes: Identifique los diferentes componentes de los andamios de tubos y abrazaderas y explique su función.
HAGA CLIC una vez para que aparezca la etiqueta de cada componente y describa el propósito de cada uno de ellos.

## Slide 20
Componentes de andamios de tubos y abrazaderas
Abrazaderas en ángulo recto
Abrazaderas giratorias
Placa de base
Conector en manga
Conector de expansión
Abrazadera paralela
Conectores para los extremos
Tubos
Notes: HAGA CLIC para que cada componente aparezca y describa brevemente cómo se usan y para qué se usan.
(OPCIONAL) Si tiene algunos ejemplos, muéstreselos a los alumnos y demuestre cómo se usan.

## Slide 21
Versátil y adaptable
Ideal para trabajos con acceso restringido, muchas obstrucciones o formas irregulares
Se puede utilizar en Combinación con andamios reticulados y de sistema
Más trabajo intensivo que otros tipos de andamios
Lleva más tiempo de construir
Requiere conocimientos especiales
Más accesorios sueltos y abrazaderas con los que lidiar, que pueden caer o extraviarse fácilmente
Andamios de tubos y abrazaderas
Notes: Describa las VENTAJAS de los andamios de tubos y abrazaderas.
HAGA CLIC: describa las DESVENTAJAS de los andamios de tubos y abrazaderas.

## Slide 22
Configuraciones de andamio
Torre de andamio
Andamio de tendido continuo
Andamio de área
Notes: Describa las torres de andamios y explique sus usos típicos.
HAGA CLIC: describa los andamios de tendido continuo y explique sus usos típicos.
HAGA CLIC: describa los andamios de área y explique sus usos típicos. Explique que veremos esto con más detalle más adelante en el curso.

## Slide 23
Configuraciones de andamio
Torre rodante
Andamio de puente
Andamio circular
Notes: Describa los andamios rodantes y explique sus usos típicos.
HAGA CLIC: describa los andamios de puente y explique sus usos típicos.
HAGA CLIC: describa los andamios circulares y explique sus usos típicos.

## Slide 24
Elegir el andamio correcto
TRABAJO/ ACTIVIDAD
ESTRUCTURA
CONDICIONES
HORA
CARGA
Notes: Enumere los factores que se consideran al elegir un andamio para un trabajo determinado. Proporcione ejemplos para darles a los alumnos algo que puedan visualizar. Pida a los alumnos que piensen cuáles podrían ser algunas otras consideraciones: (experiencia de los trabajadores usando el tipo de andamio, disponibilidad, seguridad, etc.)

## Slide 25
TRABAJO/ ACTIVIDAD
ESTRUCTURA
CONDICIONES
TIEMPO
CARGA
Pintura con sandblasting
Faro de 45 pies (13.7 m) de altura, redondo
Acantilado, vientos fuertes, cimientos rocosos, espacio estrecho
Dos semanas
Cuatro trabajadores, equipos de sandblasting, pintura y cepillos/rodillos
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Dígales a los alumnos que vamos a aplicar lo que acabamos de aprender a un escenario de trabajo específico. Dígales que este escenario se puede encontrar en la página 28 de la guía de estudio.
HAGA CLIC: pregunte qué es lo primero que hay que saber, haga una pausa y espere a que los alumnos respondan.
HAGA CLIC: TRABAJO/ACTIVIDAD: pida a los alumnos que lean el escenario y digan qué trabajo o actividad se debe realizar en el andamio (espere la respuesta y luego HAGA CLIC). Repita para cada factor y luego comente cuál podría ser el tipo de andamio más adecuado de utilizar. *Recuerde señalar la necesidad de que el andamio sea cerrado para proteger el medio ambiente, y mencione la necesidad de usar amarres.

## Slide 26
Puntos clave
Dos tipos de andamios: SOPORTADOS y suspendidos
Los andamios reticulados, de sistema y de tubos y abrazaderas son los andamios soportados más comunes.
Los andamios de marco son fáciles de construir y no se necesita mucha experiencia.
Los andamios de sistema tienen puntos de conexión fijos a lo largo de los postes. Son versátiles, rápidos y bastante fáciles de usar.
Los andamios de tubos y abrazaderas se pueden adaptar a muchos tamaños y formas.
Los andamios soportados se pueden configurar de muchas maneras diferentes.
Notes: Revise lospuntos clavede esta sesión.

## Slide 27
Puntos clave
El andamio de tubos y abrazaderas se puede usar con andamios reticulados o de sistema.
Factores fundamentales que usted debe considerar al elegir un andamio para su trabajo:
el tipo de trabajo o actividades que se realizarán en el andamio;
el tipo y la forma de la estructura en la que está trabajando;
las condiciones en las que se utilizará el andamio;
el tiempo que el andamio será necesario;
la carga que el andamio tendrá que soportar.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 28
Peligros de los andamios
2
Los cinco peligros más comunes de los andamios y las regulaciones relacionadas.

## Slide 29
PERSONA COMPETENTE
Dirigir a los trabajadores que construyen, desmantelan, mueven o alteran los andamios.
Inspeccionar los andamios y los lugares de trabajo en busca de posibles peligros y tomar las medidas correctivas oportunas para resolverlos.
Determinar si un andamio será estructuralmente sólido si se mezclan componentes de diferentes manufactureros.
Determinar la viabilidad/seguridad de proporcionar protección contra caídas y acceso.
Determinar si es seguro trabajar en o desde un andamio durante las tormentas o vientos fuertes y garantizar que los trabajadores estén debidamente protegidos contra las caídas.





Notes: Revise esta lista de responsabilidades de la persona competente y discuta la importancia de capacitarse continuamente y mantenerse actualizado sobre las regulaciones, códigos y normas locales para poder desempeñar estas responsabilidades con eficacia.

## Slide 30
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Explique los diferentes reglamentos, códigos y normas que se relacionan con los andamios (y dónde encontrarlos). Deje muy en claro cuáles son exigibles por ley y cuáles reemplazan a los otros.

## Slide 31
Los cinco peligros más comunes de los andamios
C
A
S
C
O
Notes: Dígales a los alumnos que va a enumerar los 5 peligros más comunes de los andamios.
CAÍDAS
ACCESO INSEGURO
“SSS” - ELECTROCUCIÓN
COLAPSO DE ANDAMIOS
OBJETO (GOLPE POR LA CAÍDA DE UN OBJETO)

## Slide 32
Caídas
El peligro más común de los andamios
Las caídas desde las alturas son la principal causa de muerte en la construcción
Las caídas en el mismo nivel (resbalones y tropiezos) son las principales causas de lesiones
Notes: Discuta las caídas con más detalle y comparta una historia personal o pida a los alumnos que compartan una historia relacionada con las caídas.

## Slide 33
PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAÍDAS
Notes: Analice la protección personal contra caídas y las responsabilidades de la persona competente en relación con la protección contra caídas en los andamios. Señale los diferentes componentes del sistema personal de protección contra caídas y explique brevemente cómo funcionan.

## Slide 34
Tome nota de los reglamentos importantes relacionados con las caídas de su jurisdicción local, en el espacio provisto en la página 44 de su guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos las REGLAMENTACIONES RELACIONADAS CON LAS CAÍDAS y pídales que las escriban en el espacio provisto en sus guías de estudio.

## Slide 35
Acceso inseguro
Los ejemplos de acceso inseguro incluyen:
  trepar crucetas u otras partes del andamio que no están destinadas a ser trepadas;
  escaleras con peldaños demasiado separados;
  sostener algo mientras se trepa
Notes: Describa otros ejemplos de acceso inseguro que haya visto.
Mencione las opciones disponibles y las consideraciones importantes para un acceso seguro.

## Slide 36
Tome nota de los reglamentos importantes de su jurisdicción local relacionados con el ACCESO, en el espacio provisto en la página 39 de la guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos las REGULACIONES RELACIONADAS CON EL ACCESO y pídales que las escriban en el espacio provisto en las guías de estudio.

## Slide 37
Electrocución (“SSS”)
La electrocución es un peligro común en los andamios.
Un cable puede pasar corriente sin tocar el andamio.
Manténgase a una distancia segura de la línea eléctrica.
Los andamios que hacen contacto accidental con las líneas eléctricas han causado muchas muertes.
Antes de desplazar un andamio rodante, compruebe la trayectoria de desplazamiento.
Notes: Discuta los peligros eléctricos y de electrocución y comparta una historia relacionada (o pídale a los alumnos que compartan una). Asegúrese de hablar acerca de las distancias mínimas seguras de acuerdo con las regulaciones locales aplicables.

## Slide 38
Tome nota de los reglamentos importantes de su jurisdicción local relacionados con la ELECTRICIDAD, en el espacio provisto en la página 40 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos las NORMAS RELACIONADAS CON LA ELECTRICIDAD relevantes y pídales que las escriban en el espacio provisto en las guías de estudio. Asegúrese de informar a los alumnos si las distancias mínimas seguras de su jurisdicción difieren de las indicadas en el cuadro de la página 40.

## Slide 39
Colapso del andamio
Los andamios colapsan por muchas razones:
  sobrecarga;
  construcción inadecuada;
  arriostramiento inadecuado;
  base inadecuada;
  atado/amarrado incorrecto;
  uso de componentes dañados o mal mantenidos;
  condiciones climáticas extremas (vientos fuertes).
Notes: Enumere y explique algunas de las razones por las que los andamios colapsan.
(Si alguien pregunta sobre el colapso de esta imagen: Este colapso sucedió en Houston. Una de las compañías recibió una multa de $ 14,700 por las siguientes infracciones: a los postes del andamio de apoyo le faltaban placas de base, la base de los andamios no era rígida ni sólida y el andamio no fue inspeccionado por una persona competente antes de cada turno de trabajo, o después de un evento que pudiera afectar la integridad estructural del andamio. La segunda empresa involucrada recibió una multa de $ 6,300 por no iniciar y mantener un programa de seguridad que inspeccionara con regularidad los sitios de trabajo, materiales y equipos, y porque el andamio y los componentes no habían sido inspeccionados).

## Slide 40
Tome nota de los reglamentos locales importantes relacionados con el colapso de andamios, en el espacio provisto en la página 41 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Explique que, como hay muchas razones por las que los andamios colapsan, existen varias regulaciones relacionadas. Puede que no haya espacio en las guías de estudio para escribir todas las regulaciones, pero al menos deberían escribir en el espacio provisto los números de página de la regulación o norma.

## Slide 41
Golpe por la caída de un objeto
Las herramientas y los materiales se pueden caer o resbalar del andamio, o ser pateados por accidente.
Los objetos que caen pueden causar daños materiales, lesiones o la muerte.
Los constructores de andamios pueden utilizar varios tipos de restricción, protección, o cercar las áreas donde puedan caer los objetos.
Notes: Mencione brevemente los rodapiés.
Si es posible, comparta una experiencia personal.
Indique a los participantes que entrará en más detalles sobre rodapiés en la sección 5.

## Slide 42
Tome nota de los reglamentos importantes de su jurisdicción local relacionados con la CAÍDA DE LOS OBJETOS, en el espacio provisto en la página 39 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos las NORMAS RELACIONADAS CON LA CAÍDA DE OBJETOS y pídales que las escriban en el espacio provisto en las guías de estudio.

## Slide 43
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Pida a los alumnos que trabajen en parejas y asigne a cada pareja algunas preguntas de la actividad de aprendizaje.
Bríndeles copias de las reglamentaciones aplicables a nivel local y haga que las parejas practiquen, revisándolas para encontrar las respuestas.
Pídales a los alumnos que compartan las respuestas que hayan encontrado.

## Slide 44
Notes: Explique a los participantes que cada año la OSHA publica las diez violaciones más comunes. Las violaciones de andamios ocupan el tercer lugar en el top 10 de la OSHA. En la lista de las violaciones más graves, los andamios ocupan incluso el segundo lugar. En promedio, con el cinco por ciento de las inspecciones de la OSHA, se detecta una violación.

## Slide 45
Notes: Explique las regulaciones con respecto a las plataformas de andamios y describa brevemente algunas prácticas inseguras de la plataforma y las posibles consecuencias.

## Slide 46
Notes: Explique las regulaciones con respecto a la protección contra caídas y las responsabilidades de la persona competente en relación con la protección contra caídas en andamios.

## Slide 47
Notes: Describa algunas infracciones comunes relacionadas con las bases y sus posibles consecuencias.

## Slide 48
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Solicite a los alumnos que enumeren las posibles consecuencias de la violación de las normas (lesiones, muerte, multas, daños a la reputación, etc.).
Discuta las razones por las que los constructores de andamios violan estas regulaciones.
Pregunte a los alumnos si creen que las posibles consecuencias justifican el riesgo.

## Slide 49
Puntos clave
Los trabajadores que se encuentran por encima del suelo están expuestos a posibles caídas.
Un método de protección anticaídas en andamios es el uso de un sistema de barandal.
Un barandal es una barrera que consiste en una barandilla superior, un larguero intermedio y postes, erigidos para evitar que los trabajadores caigan a niveles inferiores.
Las RODAPIÉS evitan que los materiales o las herramientas sean pateados o caigan por accidente de la plataforma de trabajo. También evitan que los pies de los trabajadores se resbalen por el borde.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 50
Puntos clave
Se requieren sistemas de barandas en todos los lados y extremos abiertos de las plataformas de trabajo, a menos que se utilice un sistema alternativo de prevención de caídas.
Incluya un movimiento seguro desde el área de acceso hacia o desde la plataforma.
Las puertas batientes siempre deben oscilar hacia ADENTRO de la plataforma.
Las rodapiés, redes para escombros, rejillas y/o estructuras de cubierta son formas de rodapiés.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 51
Bases
Las bases sobre las que se construyen los andamios
3

## Slide 52
Las cargas se pueden dividir en tres categorías:
Tipos de cargas
cargas vivas
trabajadores, herramientas, materiales
cargas ambientales
viento, lluvia, nieve, hielo
cargas muertas
andamio y componentes
Notes: Describa los tres tipos de carga.

## Slide 53
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Pídales a los alumnos que identifiquen las diferentes cargas que están sobre este andamio.
(Asegúrese de hablar acerca del efecto del viento en un andamio cerrado).

## Slide 54
Bases
Componentes
PLACA DE BASE
DURMIENTE
TORNILLO NIVELADOR
Notes: Mencione brevemente cómo se combinan estos componentes básicos.
HAGA CLIC: TORNILLOS NIVELADORES: señale que hay tornillos niveladores que no tienen placas de base conectadas.
HAGA CLIC: PLACAS DE BASE: recuerde a los alumnos que es una buena práctica clavar las placas de base en los durmientes.
HAGA CLIC: Círculo: explique dónde se encuentran los agujeros en una placa de base.
HAGA CLIC: Flechas: explique que los clavos se deben colocar en los agujeros diagonales opuestos, tal como se muestra.
HAGA CLIC: Clavos: explique por qué clavamos las placas de base de esta manera.
HAGA CLIC: Durmiente: mencione brevemente el propósito de los durmientes (más información en la siguiente diapositiva).

## Slide 55
Durmientes
Las durmientes deben tener el tamaño y la resistencia suficientes para soportar las cargas que se les transmiten.
Notes: Explique que los durmientes se suelen cortar de tablones de andamio de 2 pulgadas por 10 pulgadas.
Los durmientes deben tener el tamaño y la resistencia suficientes para soportar las cargas que se les transmiten. La longitud dependerá del uso previsto. Si se utiliza un tablón de andamio como durmiente, NUNCA debe usarse como parte de una plataforma nuevamente.

## Slide 56
CARGA MÁXIMA DE LA PATA
Cómo las durmientes distribuyen las cargas
CARGA MÁXIMA DE LA PATA
CARGA MÁXIMA DE LA PATA
Notes: Explique cómo se transfieren las cargas a través de la pata del andamio hacia abajo o hacia arriba. Dígales a los alumnos que veremos cómo cambia la distribución de esa carga cuando se agregan las bases.
HAGA CLIC (primer ejemplo): explique que la carga se concentra en un área muy pequeña.
HAGA CLIC (segundo ejemplo): explique que la carga se distribuye cuando se agrega una placa de base.
HAGA CLIC (tercer ejemplo): explique que la carga se extiende aún más cuando se agrega un durmiente.
Explica por qué es importante repartir la carga.

## Slide 57
Cómo las durmientes distribuyen las cargas
Notes: Explique cómo los durmientes distribuyen las cargas. Compare los dos ejemplos que se muestran y explique por qué la carga de la pata se reparte más en el segundo ejemplo. Explique cuándo y por qué un constructor de andamios podría usar más de un durmiente debajo de las patas del andamio.

## Slide 58
Preparación de las bases
Notes: Dedique un minuto a hablar acerca de la importancia de preparar una base antes de construir el andamio.
Dé ejemplos del tipo de preparación que puede ser necesaria.

## Slide 59
Tome nota de los reglamentos importantes de su jurisdicción local relacionados con las BASES, en el espacio provisto en la página 58 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos las REGULACIONES RELACIONADAS CON LAS BASES y pídales que las escriban en el espacio provisto en la página 58 de las guías de estudio.

## Slide 60
Muro de la vergüenza de las bases
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: HAGA CLIC para mostrar cada una de las fotos y discutir los problemas con cada una de las bases - (No olvide señalar las áreas de trabajo desordenadas, como también los peligros).

## Slide 61
Superficies del suelo
MÁS FUERTE
Hormigón
98,000 psf
4692 kPa
Asfalto
400,000 psf
19,152 kPa
Notes: Defina la capacidad de carga en relación con las superficies del suelo.
Describa las propiedades de las bases y las consideraciones para el hormigón(capacidad de carga muy fuerte/alta, es posible que no se requieran durmientes).
HAGA CLIC: describa las propiedades y consideraciones de la base para el asfalto (se ablanda cuando se calienta, la capacidad de carga disminuye).

## Slide 62
Lecho de roca
Grava
Arena gruesa
Arcilla
4000-12000 psf
191.5 - 574.5 kPa
2000 psf
96 kPa
1500 psf
72 kPa
0 - 8000 psf
4.7 - 383 kPa

## Slide 63
MÁS DÉBIL
Arena fina
Turba
1000 psf
48 kPa
0-400 psf
0 - 19 kPa
Notes: Hable acerca de qué se puede hacer para poder construir andamios de forma segura en superficies de suelo con menor capacidad de carga.

## Slide 64
BASES DESAFIANTES
debe estar bien compactado y nivelado
reemplazar con grava compactada o piedra triturada
colocar el andamio lo suficientemente atrás para evitar el asentamiento o la falla del terraplén
Excavar y reemplazar con material compactado y utilizar grandes durmientes
para distribuir la carga
excavar y nivelar el área de la durmiente cortando 'escalones' de 450 mm (18 pulgadas) al suelo
la distancia entre la durmiente y el borde del banco debe ser al menos igual a la altura del banco.
SUELO RELLENADO
BARRO Y TIERRA BLANDA
TERRAPLÉN
SUELO CONGELADO O DESCONGELADO
TERRENO INCLINADO
EXCAVACIONES
Notes: Revise la lista de bases desafiantes, una por una (describiendo lo que se debe hacer para preparar la base para construir el andamio de forma segura) (Es posible que deba remitir a los alumnos a las imágenes correspondientes de la guía de estudio para aclararlo).

## Slide 65
ESCENARIO #1
ESCENARIO #2
ESCENARIO #3
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Divida a los alumnos en tres grupos y asigne a cada grupo uno de los tres escenarios.
Dé a los alumnos de 10 a 15 minutos para leer sobre el escenario y discutir qué preparativos (si fueran necesarios) y qué componentes de base utilizarían. Pídales a los grupos que compartan sus soluciones a los problemas descritos en los escenarios.

## Slide 66
Puntos clave
Las bases afectan en gran medida a la estabilidad del andamio.
El tipo de soportes depende de:
  la función del andamio;
  las cargas que debe soportar;
  la superficie sobre la que se está construyendo.
Las cargas incluyen:
  el peso total de todos los trabajadores;
  equipos, herramientas, materiales;
  peso o presión relacionados con el medio ambiente;
durmientes y placas base para distribuir la carga del andamio;
La preparación de la base es importante con todos los andamios.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 67
Puntos clave
Las diferentes superficies del suelo tienen diferentes capacidades de carga.
Los suelos rellenados deben estar bien compactados y nivelados.
Reemplace el barro y el suelo blando con grava o piedra triturada.
No utilice ladrillos, trozos de madera, palés u otros materiales de desecho, debajo de las patas del andamio, o debajo de las durmientes.
En terreno en pendiente, nivele el área de la durmiente excavando.
Cerca de una excavación, la pata debe estar por lo menos tan lejos del borde de la excavación como la excavación sea profunda.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 68
Plataformas
Superficies de trabajo elevadas compuestas de una o más unidades de plataforma.
4

## Slide 69
Las cargas se pueden dividir en tres categorías:
MATERIALES DE LA PLATAFORMA
MADERA
Serrado sólido o laminado
METAL
Aluminio o acero
COMPUESTO
Fibra de vidrio, otros materiales
Notes: Mencione los tres tipos de materiales de plataforma.
Enumere algunas de las ventajas y desventajas de cada tipo.

## Slide 70
Tablones de madera aserrada maciza
Tablones de andamios laminados
cortado de una pieza de madera "sólida"
el tamaño común es de 2 pulgadas x 10 pulgadas (50 mm x 250 mm)
Las regulaciones se aplican al tipo y la calidad de la madera utilizada para los tablones de los andamios.
Esta debe ser verificada por una agencia de inspección independiente.
fabricado a partir de piezas de madera más pequeñas pegadas al borde de 1 ½ pulgada (38 mm), una al lado de la otra.
También se pueden hacer de capas de chapa laminada como madera contrachapada.
Notes: Describa los tablones de madera aserrada sólida y sus características y propiedades (explique por qué no puede utilizarse cualquier tipo de tablón).
HAGA CLIC: hable acerca de los tablones de andamios laminados y sus características y propiedades.

## Slide 71
Identificación de tablones de grado de andamio
Notes: Señale las marcas obligatorias que se encuentran en un tablón de andamio.
Explique algunas razones por las cuales un tablón de andamio podría no tener un sello visible (descoloramiento, corte al recortar el tablón, etc.).
HAGA CLIC: hable acerca de los sellos falsos y lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que hacer si no se está seguro de si un tablón es de andamio.

## Slide 72
INSPECCIÓN DEL TABLÓN
DIVISIONES
CORTES DE LA SIERRA
DELAMINACIÓN
ABOLLADURAS
RUPTURAS DE LA CARA
Notes: Mencione los diferentes tipos de daños que pueden hacer que los tablones de madera sean inseguros. Explique qué hacer si se observa alguno de estos signos de daño (no permitir que se utilice o consultar con una persona calificada antes de usarlo). También mencione la deformación, la contaminación química y otros tipos de daños que no se muestran aquí.

## Slide 73
PROTEJA SUS TABLONES
El almacenamiento y manejo adecuados evitarán daños a los tablones de andamio
Notes: Aconseje o indique qué hacer y qué no hacer con respecto al almacenamiento y el manejo de los tablones.
Recuerde a los alumnos que los tablones que se cayeron o los tablones que se utilizaron como durmientes nunca se deben utilizar como plataformas.

## Slide 74
¿UTILIZARLO O DESCARTARLO?
DIVISIÓN

CORTE DE LA SIERRA

REVISAR


RUPTURA DE LA CARA
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: El propósito de este juego es inspeccionar los tablones de los andamios y determinar si es seguro utilizarlos, o si no debe permitirse que se usen.
HAGA CLIC: muestre la primera imagen, solicite a los alumnos que voten si lo pueden utilizar o no, después de decidir.
HAGA CLIC para mostrar el resultado✖= No utilizar y✓ = UTILIZAR (explique por qué y señale lo que está mal en las imágenes de los que no se deben utilizar).
Repita para cada imagen subsiguiente. Discuta cómo el almacenamiento adecuado puede evitar algunos daños.

## Slide 75
TAZA
¡CORRECTO!
TORCEDURA
DELAMINACIÓN




ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
¿UTILIZARLO O DESCARTARLO?
Notes: El propósito de este juego es inspeccionar los tablones de los andamios y determinar si es seguro utilizarlos, o si no debe permitirse que se usen.
HAGA CLIC: muestre la primera imagen, solicite a los alumnos que voten si lo pueden utilizar o no, después de decidir.
HAGA CLIC para mostrar el resultado✖= No utilizar y✓ = UTILIZAR (explique por qué y señale lo que está mal en las imágenes de los que no se deben utilizar).
Repita para cada imagen subsiguiente. Discuta cómo el almacenamiento adecuado puede evitar algunos daños.

## Slide 76
PLATAFORMAS de metal
por lo general, hechos de aluminio o acero
típicamente 9.5 pulgadas (240 mm) de ancho
tienen una superficie antideslizante
disponible con ganchos finales o extremos cuadrados
Las plataformas de metal varían en longitud hasta 10 pies (3.05 m) para caber en una sola sección.
Notes: Describa los diferentes tipos de plataformas de metal.
Comparta consejos sobre el almacenamiento y la manipulación adecuados.
Explique cómo se puede averiguar su capacidad máxima de carga.

## Slide 77
Tarimas de andamio
módulos de plataforma fabricados generalmente de 19 pulgadas (483 mm) de ancho
tienen ganchos para ser sujetados a los soportes de los andamios
pueden abarcar solo una sección.
los diseños más comunes consisten en rieles laterales de aluminio con tapas de contrachapado, o en una construcción hecha totalmente de aluminio.
clasificado por cargas uniformes, generalmente 50 psf (2.5 kN / m²) o 75 psf (3.6 kN / m²)
Notes: Describa las plataformas de andamios: también analice otros estilos disponibles (los que tienen compuertas, etc.). Mencione las ventajas y desventajas.
Explique que las plataformas de andamio se clasifican por cargas uniformes (por lo general, 50 psf (2.5 kN/m²) o 75 psf (3.6 kN/m²).

## Slide 78
TABLONES COMPUESTOS
hechos de fibra de vidrio u otros materiales compuestos
son ligeros, duraderos y resistentes.
no se oxidan, ni se corroen ni se pudren
se pueden cortar a medida
pueden tener tapas o ganchos en los extremos
deben estar etiquetados y la capacidad de carga debe tener un factor de seguridad de 4 a 1
también deben tener una superficie antideslizante
Notes: Describa los tablones compuestos y sus ventajas y desventajas. Proporcione consejos sobre el almacenamiento y la manipulación adecuados, así como sobre cómo reconocer si están dañados.

## Slide 79
Cargas en las plataformas
Un andamio DEBE ser capaz de soportar su propio peso y por lo menos cuatro veces la carga máxima prevista que se le aplica o transmite.
Notes: Explique la importancia de que las plataformas de andamios puedan soportar su propio peso y, por lo menos, cuatro veces la carga máxima prevista. Explique que los manufactureros de plataformas y tablones de metal proporcionan la capacidad de carga para sus productos en sus especificaciones.

## Slide 80
Empiece con el ancho del tablón (pulgadas)
Calcular la capacidad del tablón
9.5 pulgadas
÷ 12
× 8 pies
× 25psf
= 158.3 libras
Divídalo por 12 (1 pie = 12 pulgadas)
Multiplíquelo por la longitud del tablón (tablón de 8 pies)
Multiplíquelo por las libras por pie cuadrado (por lo general, 25 psf)
= CARGA máxima permitida para el tablón
Notes: Siga lentamente cada paso del cálculo y explique por qué se realiza cada uno. Recuerde que algunos alumnos pueden tener dificultades para seguirlo si no son buenos en matemática.

## Slide 81
Peligros de la plataforma
Notes: Describa los diversos peligros de la plataforma (voladizo insuficiente o excesivo, solapado sin soporte debajo, etc.)

## Slide 82
Tome nota de los reglamentos importantes de su jurisdicción local relacionados con la PLATAFORMA, en el espacio provisto en la página 64 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos las REGULACIONES RELACIONADAS CON LA PLATAFORMA y pídales que las escriban en el espacio que se proporciona en la página 64 de sus guías de estudio. (Asegúrese de incluir: ancho mínimo del área de trabajo, espacio permitido entre la plataforma y el área de trabajo, espacio permitido entre los tablones/cubiertas, altura mínima donde las plataformas deben estar completamente entablonadas, deflexión máxima permitida, distancia mínima de la plataforma a la estructura, etc.).

## Slide 83
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Divida a los participantes en parejas o en grupos pequeños.
Dele a cada grupo una de estas imágenes. Dígales que deben desempeñar el papel de un inspector de la OSHA y detectar violaciones y peligros.
PARA LOS ALUMNOS AVANZADOS:haga que practiquen ubicar las regulaciones en línea o en las copias impresas de las regulaciones aplicables a nivel local.
Pídale a cada grupo que presente la lista de los peligros que identificaron y las posibles violaciones de la OSHA/OHS.

## Slide 84
Puntos clave
El acceso a las plataformas de trabajo debe ser adecuado y seguro para las condiciones de trabajo y el tipo de trabajo a realizar.
Una plataforma de andamio siempre debe estar completamente entablonada.
La calidad de los materiales y la fabricación de cada plataforma de andamio es muy importante.
Cada componente del andamio debe ser capaz de soportar su propio peso y al menos cuatro veces la carga máxima prevista.
Los diferentes tipos de tablones y tarimas tienen diferentes capacidades de carga, que usted debe tener en cuenta.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 85
Puntos clave
Existen cuatro (4) categorías principales de plataformas:
  Tablones de metal
  Tablones de madera
  Tarimas del andamio
  Tablones compuestos
Los tablones de madera aserrada maciza deben ser verificados por una agencia de inspección independiente. Tenga cuidado con los tablones que no sean de clasificación de andamiaje, con sellos y marcas engañosas.
Muchas lesiones en los andamios son causadas por tablones inseguros, o tablones que no tienen suficiente voladizo, o que tienen demasiado.
Utilice solo tablones aprobados para andamio e inspeccione los tablones antes de utilizarlos.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 86
Barandas y tablas de capellada
Protección contra caídas y rodapiés
5

## Slide 87
Barandas
y
rodapiés
rodapiés
Notes: Explique que un sistema de barandales es una forma de protección contra caídas y señale los componentes básicos. Explique que un rodapié. ses también un tipo de protección contra la caída de objetos, pero también puede evitar que el pie de un trabajador se resbale de la plataforma. Describa cómo se sujeta una tabla de capellada.

## Slide 88
Las puertas de las barandillas deben oscilar hacia ADENTRO de la plataforma.
Las barandas se deben utilizar en plataformas de trabajo de más de 10 pies (3 m) de altura (o de acuerdo con las normas locales)
Notes: Explique cuándo se requieren barandales protectores y la altura requerida para las barandillas superior e intermedia (asegúrese de informar a los alumnos las regulaciones de barandales aplicables a nivel local).
Describa las puertas del barandal y cómo se deben sujetar.
Explique la razón por la que la puerta debe girar hacia la plataforma.

## Slide 89
CRUCETAS COMO PARTE DEL BARANDAL
Notes: Describa cómo y cuándo se puede usar una cruceta como parte de un sistema de barandal en un andamio de marco.

## Slide 90
PANELES DE BARANDAL PARA ANDAMIOS RETICULADOS
El panel se fija al marco directamente detrás de las crucetas, para proteger el andamio.
El panel se fija al marco para proteger el extremo de la plataforma
Notes: Explique que también existen paneles de barandales especiales disponibles para los andamios de marco. Los paneles de barandales están hechos para adaptarse a tamaños de sección y marcos de andamios comunes.

## Slide 91
PANEL DE PUERTA DE SISTEMAS
PANEL DE PUERTA DE ABRAZADERA
PANELES DE PUERTA
Notes: Explique que los andamios de sistema y los andamios de tubos y abrazaderas suelen utilizar puertas con abrazaderas que se pueden usar en todas las ubicaciones de la plataforma.

## Slide 92
rodapiés
Evitar que los materiales o las herramientas sean pateados o caigan, accidentalmente, de la plataforma de trabajo
ayuda a evitar que los pies de los trabajadores se resbalen por el borde
Notes: Explique cuándo se necesitan las rodapiés, las especificaciones requeridas (altura sobre la plataforma, espacio máximo permitido debajo, etc.) y describa cómo se instalan.

## Slide 93
Otros tipos de rodapiés incluyen:
RODAPIÉS
REJILLAS
REDES
ESTRUCTURA DE CUBIERTA
Notes: Mencione las otras opciones de rodapiés que se pueden utilizar con los andamios.
Proporcione ejemplos de cada uno.

## Slide 94
Tome nota de la altura mínima en la que se requieren los SISTEMAS DE BARANDAL, de acuerdo con los reglamentos locales, en el espacio provisto en la página 74 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Tome nota de la altura mínima de las TABLAS DE CAPELLADA requerida de acuerdo con los reglamentos locales, en el espacio provisto en la página 77 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos las REGLAMENTACIONES DE BARANDALES Y TABLAS DE CAPELLADA relevantes y pídales que las escriban en los espacios provistos en las páginas 74 y 77 de las guías de estudio.

## Slide 95
____________ desde las alturas es una preocupación en muchos sitios de trabajo, especialmente cuando se utilizan andamios. Muchas __________ en la industria de la construcción son el resultado de una caída desde las alturas...
CAÍDAS
MUERTES
Las regulaciones locales requieren que se utilicen sistemas de barandas cuando se realiza el trabajo en plataformas _______________________...
(ESPECIFICAR ALTURA)
Un barandal es una barrera vertical que consiste en una barandilla superior ________________ ...
LARGUERO INTERMEDIO
Una barandal superior estándar tiene una altura vertical de ________________________ ...
(ESPECIFICAR ALTURA)
Debe haber una baranda intermedia aproximadamente _________ ...
MEDIO
Cuando se instala una escalera externa o un sistema de escalera, un ________________________….
PUERTA DEL BARANDAL
Es importante que este siempre se abra ___________________…
HACIA ADENTRO
Se requieren barandas en todos los __________________ y ____________ de todas las plataformas del andamio, a menos que ____________________________________________________________________
LADOS ABIERTOS
EXTREMOS
SE UTILICE UNA FORMA ALTERNA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
_____________________ también puede ser un peligro...
Un _________________________ es una barrera colocada para evitar la caída de materiales a un nivel inferior o...
Deben estar al menos _______________ por encima de la plataforma. Tiene que estar _________ de manera segura en su lugar y con un espacio libre de no más de ______________________ por encima de la plataforma.
OBJETOS QUE CAEN
TABLA DE CAPELLADA
3½ ”(89 mm)
SUJETO
1/4 pulgadas (6 mm)
_____________ debe instalarse desde la barandilla superior a la tabla de capellada... Asegúrese de que las aberturas en el material que elija sean ______________ suficientemente...
REJILLAS
PEQUEÑO
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Pídales a los alumnos que vayan a la página 78 de sus guías de estudio. Lea la primera oración (sin completar el espacio en blanco) y solicite a los alumnos que sugieran qué responder. HAGA CLIC para revelar la oración y HAGA CLIC DE NUEVO para mostrar las respuestas correctas. Explique o aclare las respuestas, si es necesario.

## Slide 96
Puntos clave
Los trabajadores en andamios están expuestos a posibles caídas.
El sistema de barandal es un método de PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS.
Un barandal es una barrera que consiste en una barandilla superior, un larguero intermedio y postes, cuyo fin es evitar que los trabajadores caigan a niveles inferiores.
las tablas de capellada evitan que los objetos se caigan de la plataforma y que los trabajadores se resbalen por el borde.
Se requieren sistemas de barandas en todos los niveles de la plataforma por encima de los 10 pies (3 m). Los barandales se deben utilizar en todos los lados y extremos abiertos de todas las plataformas elevadas de andamios, a menos que se utilice un sistema alternativo de protección contra caídas.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 97
Puntos clave
Cuando se instalen los sistemas de barandillas, incluya el movimiento seguro desde el área de acceso hacia o desde la plataforma.
Asegúrese de que las puertas giratorias siempre se muevan hacia ADENTRO de la plataforma.
Las tablas de capellada deben estar a, por lo menos, 3 pulgadas y 1/2 (89 mm) de altura sobre la plataforma, y proporcionar más de 1/4 de pulgada (6 mm) de espacio libre hasta la plataforma.
También se pueden utilizar REDES PARA ESCOMBROS, rejillas o TOLDOS para rodapiés (también se puede colocar una barricada alrededor del área debajo del andamio).
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 98
Amarres y cables de amarre
Estabilizar los andamios utilizando sujeciones O cables
6

## Slide 99
Estructura #1
ESTABILIDAD ESTRUCTURAL
ESTRUCTURA #2
Notes: Pídales a los participantes que miren cada una de las dos estructuras y que luego voten sobre la que consideren más estable.
(La mayoría votará por el #2) Pregunte a los alumnos por qué votaron por esta (base más amplia).
Explique la relación entre estos dos ejemplos y el concepto de relación entre altura y base.

## Slide 100
DIMENSIONES DE LA ALTURA
DIMENSIONES DE LA BASE
MÍNIMO
DIMENSIÓN DE LA BASE
RELACIÓN
DE ALTURA A BASE
Notes: Explique que, cuando calculamos la relación entre altura y base, estamos tratando con el ancho de base MÍNIMO.

## Slide 101
ESTABILIDAD Y CARGAS
Notes: Describa los efectos de las cargas horizontales, como el viento o las cargas excéntricas, como las ménsulas laterales en la estabilidad del andamio.

## Slide 102
Notes: HAGA CLIC: solicite a los alumnos que imaginen que están construyendo un andamio con marcos de 5 pies (1.52 m) de ancho.
HAGA CLIC: cuando agrega una elevación adicional, sigue siendo estable porque la relación entre la altura y la base sigue estando entre 3:1 o 4:1.
HAGA CLIC: este es un andamio estable.
HAGA CLIC: supongamos que tuviera que añadir varias elevaciones adicionales: este andamio se volverá inestable.
HAGA CLIC: una forma de estabilizar este andamio es unirlo a una estructura segura con amarres; ahora se vuelve estable.

## Slide 103
COMPRESIÓN
TENSIÓN
EMPUJAR
TIRAR
Notes: Pídales a los alumnos que junten las manos como se muestra y que las empujen juntas. Explique que esta fuerza es lo que llamamos compresión. Pídales a los alumnos que junten los dedos como se muestra y que intenten separarlos. Explique que esta fuerza es lo que llamamos tensión.

## Slide 104
AMARRE
Notes: Explique a los participantes que este es un tipo común de amarre y HAGA CLIC para la animación.
Pídales a los alumnos que deduzcan cuál fue el componente de tensión y cuál el de compresión.

## Slide 105
PUNTOS DE ANCLAJE
La elección del punto de anclaje está normalmente determinada por:
  la fuerza requerida;
  el material en el que se fija el punto de anclaje;
  la compatibilidad con los otros componentes de amarre.
Notes: Hable acerca de las opciones de punto de anclaje y cómo se sujetan a una estructura.

## Slide 106
DISTANCIA DE AMARRE VERTICAL
Notes: Mencione las regulaciones aplicables a nivel local con respecto al espaciamiento de los amarres verticales (aclare si las regulaciones locales difieren de lo que se muestra en la ilustración).

## Slide 107
DISTANCIA DE AMARRE HORIZONTAL
Notes: Mencione las regulaciones relacionadas con el espaciamiento de los amarres horizontales y señale la colocación de los amarres que se exige en su jurisdicción (si es diferente de lo que se muestra en la ilustración).

## Slide 108
CABLES
Ángulo de 45o
se utilizan cuando no es posible amarrar para proporcionar estabilidad y resistencia.
por lo general, cables de acero anclados al suelo
lo debe diseñar una persona calificada
Notes: Explique cuándo sería necesario atar con cables de amarre y cómo se hace normalmente.
Recuerde a los alumnos las consecuencias si los cables están muy apretados o muy flojos y la importancia de una inspección regular.
Hable acerca de las consideraciones importantes al construir y desarmar los andamios atados con cables de amarre.

## Slide 109
DISTANCIA DE AMARRE VERTICAL
DISTANCIA DE AMARRE HORIZONTAL
Tome nota de la DISTANCIA DE AMARRE REQUERIDA de acuerdo con los reglamentos locales, en el espacio provisto en la página 88 de la Guía de estudio de los fundamentos de los andamios.
Reglamentos, CÓDIGOS Y NORMAS
Notes: Proporcione a los alumnos el ESPACIO DE AMARRE requerido a nivel local y pídales que lo escriban en el espacio provisto en la página 88 de la guía de estudio. HAGA CLIC: y proporcione a los alumnos un espacio de amarre VERTICAL. HAGA CLIC: y proporcione a los alumnos un espacio de amarre HORIZONTAL.

## Slide 110
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Pídale a un alumno que se ofrezca como voluntario para señalar en la pizarra (dibuje con un marcador de borrado en seco si está proyectando en una pizarra) dónde debe ir el primer amarre - SEGÚN LAS NORMAS LOCALES.
Continúe con cada ubicación de amarre subsiguiente.
Mencione cuántos amarres podría agregar (y dónde se ubicarían) si el andamio se cerrara, y cómo determinarlo.

## Slide 111
Puntos clave
La estabilidad de un andamio se ve afectada por su relación altura-base.
La relación altura/base compara la dimensión MÍNIMA de la base con la altura del andamio.
Las regulaciones requieren SUJECIONES si esta relación excede 3:1 o 4:1
Los andamios de mayor altura deben ser atados a otra estructura o ser sujetados con cables de amarre a un punto de anclaje adecuado.
Las fuerzas horizontales pueden empujar o tirar de un andamio y volverlo inestable.
las cargas horizontales - viento o una carga excéntrica - las ménsulas laterales o los estabilizadores afectan la estabilidad del andamio.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 112
Las sujeciones proporcionan estabilidad de muchas maneras:
  evitan que el andamio se derrumbe en la estructura;
  evitan que el andamio se caiga de la estructura;
  ayudan a resistir las fuerzas horizontales debidas a las vigas, al viento o a estar fuera de plomada;
la cantidad y la ubicación de las sujeciones son muy importantes para la estabilidad.
Existen normas sobre la colocación mínima vertical y horizontal de las sujeciones.
Los cables de amarre anclan los andamios cuando no es usar sujeciones.
Puntos clave
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 114
ANDAMIOS DE TUBOS Y ABRAZADERAS
VERSÁTIL Y FÁCIL DE ARMAR
1

## Slide 115
al final de esta parte del curso podrás:
Resultados del aprendizaje:
ANDAMIOS DE TUBOS Y ABRAZADERAS
1
Identificar los diferentes componentes de un andamio de tubos y abrazaderas. También aprenderá a seleccionar e inspeccionar el equipo de andamios de tubos y abrazaderas.
CONSTRUIR ANDAMIOS DE TUBOS Y ABRAZADERAS
Describir el proceso de construcción de una unidad básica de andamios de tubos y abrazaderas, y cómo instalar elevaciones adicionales.
2
PLAN DE ANDAMIO
Describir los diferentes tipos de configuraciones de andamios de tubos y abrazaderas. Seleccionar el equipo adecuado y dibujar un diseño de andamios para fines de planificación.
3
ANDAMIOS DE MÚLTIPLES SECCIONES
Construir andamios de área y andamios de tendido continuo agregando secciones adicionales a lo largo y a lo ancho, y esbozar un diseño de andamio,
4
ANDAMIOS DE ELEVACIÓN Y MÚLTIPLES SECCIONES
Estabilizar andamios más altos utilizando sujeciones, identificar las consideraciones importantes al construir andamios cerrados y desarrollar bocetos más detallados.
5
Desmontar y almacenar
Prepararse para desarmar los andamios de forma segura. Almacenar el equipo de andamiaje de manera adecuada para evitar daños.
6
Notes: Repase brevemente los Resultados del aprendizaje de la parte del curso sobre tubos y abrazaderas.

## Slide 116
ANDAMIOS DE TUBOS Y ABRAZADERAS
Los andamios de tubos y abrazaderas proporcionan un método muy flexible para acceder a áreas de trabajo irregulares.
No existen restricciones en cuanto a dónde se pueden hacer las conexiones.
Los postes verticales se pueden colocar en cualquier patrón, y los tubos horizontales se pueden sujetar en cualquier punto del poste.
Los tubos están disponibles en una amplia variedad de longitudes o se pueden cortar en cualquier longitud.
Notes: Describa las características y la variedad de usos de los andamios de tubos y abrazaderas.

## Slide 117
TUBOS Y ABRAZADERAS
ANDAMIO
RODAPIE
Notes: Revise brevemente los diversos componentes de un andamio de tubos y abrazaderas básico y describa su función. HAGA CLIC para que aparezca cada componente.

## Slide 118
ESTILOS DE ABRAZADERAS
ABRAZADERAS DE CUÑA
ABRAZADERAS DE PERNOS
Notes: Describa los dos estilos de abrazaderas y explique cómo se sujeta cada una de ellas.
Comente las ventajas y desventajas de cada tipo.

## Slide 119
ABRAZADERAS
ÁNGULO RECTO
Notes: Describa los tipos de abrazaderas/conectores que se muestran y explique cuándo se utilizan.

## Slide 120
TUBOS CON CONECTORES EN LOS EXTREMOS
Notes: Describa los tipos de tubos que tienen conectores especiales y explique cómo se unen entre sí.

## Slide 121
INSPECCIONAR EL EQUIPO
Debe inspeccionar el equipo de manera adecuada.
Muchos accidentes ocurren debido al uso de equipos dañados o defectuosos.
Antes de construir un andamio, usted DEBE inspeccionar todos los componentes, para asegurarse de que sean seguros.
NO utilice ningún equipo dañado o defectuoso.
Notes: Hable sobre la importancia de inspeccionar el equipo antes de comenzar a construir el andamio.

## Slide 122
INSPECCION DE LOS TUBOS
CORTE TRANSVERSAL
PUNTAS ABIERTAS
CABEZA DE SETA
CORTE CON LLAMA
CURVA
Notes: Describa los diferentes defectos que podrían afectar a un tubo de andamio y qué buscar al inspeccionarlos.

## Slide 123
INSPECCION DE LOS TUBOS
Notes: Describa qué se debe buscar al inspeccionar los tubos.

## Slide 124
INSPECCIÓN DE ABRAZADERAS DE CUÑA
Notes: Explique los puntos más importantes a inspeccionar cuando se utilizan abrazaderas de cuña.

## Slide 125
INSPECCIÓN DE ABRAZADERAS DE PERNO
Notes: Explique los puntos más importantes a inspeccionar cuando se utilizan abrazaderas de perno.

## Slide 126
BASES
Las placas base distribuyen las cargas de las patas o los postes sobre un área más grande.
Existen diferentes tipos de placas base para utilizar con andamios de tubos y abrazaderas.
Notes: Describa los tipos de bases disponibles e indique cómo se utilizan.

## Slide 127
INSPECCIONAR LAS BASES
1A VÁSTAGO/ESPIGA (TUBO DE EXTREMO LISO): Cabe dentro del poste vertical.
1B VÁSTAGO/ESPIGA (TUBO CON CONECTOR FINAL): Los extremos se enroscan y se unen de manera adecuada
PLACA: plana, sin esquinas curvadas.
APARIENCIA GENERAL: debe ser recta y estar libre de óxido en exceso o materiales extraños
Notes: Describa lo que debe buscar cuando inspecciona las bases.

## Slide 128
Inspeccione el equipo de andamiaje que se ha proporcionado para el componente práctico de este curso.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Haga que los alumnos se levanten e inspeccionen el equipo que se utilizará para la evaluación práctica.

## Slide 129
Puntos clave
Los andamios de tubos y abrazaderas se pueden adaptar a muchos tamaños y formas porque no existen restricciones en cuanto a dónde se pueden hacer las conexiones.
Un andamio de tubos y abrazaderas consta de cuatro elementos básicos:
    tubos verticales;
    tubos horizontales;
    tubos diagonales y
    abrazaderas (o acopladores).
NO utilice tubos de aluminio y acero juntos.
Algunos tubos tienen conectores especiales que les permiten conectarse firmemente de extremo a extremo.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 130
Puntos clave
Los tubos se conectan con abrazaderas de perno o de cuña.
NO introduzca la cuña demasiado profundo. Esto debilita toda la abrazadera haciéndola peligrosa de usar.
Asegúrese de colocar la ABRAZADERA DE CUÑA de modo que la cuña posterior se oriente hacia abajo y la otra cuña se oriente hacia afuera.
Inspeccione minuciosamente el equipo o los componentes del andamio antes de usarlos, para asegurarse de que sean seguros.
Los componentes del andamio se deben inspeccionar en busca de: daños estructurales, modificaciones, partes o piezas faltantes, corrosión en exceso, decoloración y otros tipos de daños o defectos.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 131
Construir andamios de TUBOS Y ABRAZADERAS
Un andamio básico de tubos y abrazaderas es el bloque de construcción para todas las configuraciones
2

## Slide 132
TORRES DE TUBOS Y ABRAZADERAS
La distancia entre los postes está determinada por la aplicación, la carga y la configuración requerida.
Se requieren barandas en todos los lados y extremos abiertos de las plataformas de trabajo.
La pata del andamio se apoya en la base, la durmiente y la placa de base.
Las plataformas deben estar completamente entablonadas.
Se requiere un acceso adecuado
Notes: Señale los diferentes componentes del andamio de tubos y abrazaderas básico y hable acerca de la importancia de incluir barandales y plataformas entablonadas, y de proporcionar un acceso adecuado.

## Slide 133
Poderoso
Adecuado para todas las categorías de negocios y presentaciones personales
1
Seleccionar e inspeccionar el equipo
2
Preparar la base
3
Fijar las durmientes
4
COLOCAR LAS PLACAS BASE
5
CREAR LA ELEVACIÓN BASE*
6
INSTALAR UN REFUERZO DE BASE
7
INSTALAR DIAGONALES
14
INSTALAR LA
BARANDAL
DE SISTEMA Y LAS TABLAS DE
CAPELLADA
(DE SER NECESARIO)
10
COLOCAR LOS LARGUEROS
11
CONECTAR
LOS SOPORTES
12
INSTALAR
Y ASEGURAR LA PLATAFORMA
13
FIJAR ACCESO Y ETIQUETA
9
Colocar las ABRAZADERAS
EN ÁNGULO RECTO
8
POSTES DE AJUSTE VERTICAL
15
INSPECCIONAR EL ANDAMIO
Notes: Describa brevemente cada paso del proceso de construcción de una unidad básica de andamio de tubos y abrazaderas. *PASO 5: explique en detalle el proceso de construcción de la elevación de la base. Hable sobre la importancia de inspeccionar el andamio antes de usarlo y con qué frecuencia debe ser inspeccionado después.

## Slide 134
acceso
Se requiere un acceso adecuado para todos los andamios. Este acceso debe permitir a un trabajador acceder a la plataforma de forma segura.
Es una buena idea extender la escalera 36 pulgadas (914 mm) por encima de la plataforma, para que el trabajador cuente con un agarre mientras sube o baja de la plataforma.
Si la subida es superior a 30 o 35 pies (de 9.1 m a 10.7 m), podrá ser necesaria una plataforma de descanso.
Aproximadamente el 15 % de las lesiones relacionadas con los andamios ocurren cuando los trabajadores suben y bajan.
Utilice
técnicas de
escalada seguras
(contacto
de tres puntos,
como se muestra).
Notes: Analice el acceso adecuado y las mejores prácticas al instalarlo. Consulte el reglamento pertinente relacionado con el acceso (este ya se debería haber tratado en la sección 2 de Fundamentos del andamio, así que es solo un breve recordatorio). Analice la importancia de los tres puntos de contacto al subir las escaleras.

## Slide 135
REVISAR LA ABRAZADERA
Una abrazadera de control es una abrazadera de “respaldo” que evita el deslizamiento si la abrazadera de carga se sobrecarga.
Por lo general, está conectada directamente debajo y en contacto con una abrazadera de carga.
Las dos abrazaderas deben estar en contacto entre sí.
Cuando el soporte se instala por encima del larguero, y la abrazadera del soporte se apoya contra la abrazadera del larguero, esta última actúa como una abrazadera de “control o seguridad”, en caso de que la abrazadera del larguero se deslice.
Notes: Describa las abrazaderas de control y cuándo se deben utilizar.
Explique dónde se debe colocar la abrazadera de control (arriba o abajo, dependiendo de si el andamio está colgado o no). Explique la importancia de que las abrazaderas estén en contacto entre sí.

## Slide 136
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Analice en grupos la actividad de aprendizaje, o solicite a los alumnos que trabajen en parejas para responder las preguntas de la página 38.

## Slide 137
Puntos clave
Asegúrese de que las abrazaderas estén bien apretadas.
Asegúrese de que los soportes estén sujetos dentro de los postes sobre los largueros.
Las abrazaderas deben estar tan cerca una de la otra como sea posible. Los soportes deben estar sostenidos por al menos dos abrazaderas.
No exceda las ubicaciones verticales de los largueros de 6 pies y 6 pulgadas (2 m) o se reducirá la capacidad de carga del andamio.
Si conecta un soporte a un larguero, la abrazadera debe estar lo más cerca posible del poste.
Se debe sujetar un refuerzo de balanceo a cada poste o larguero que cruce, para minimizar la flexión de los postes y garantizar que se mantengan plomados.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 138
Puntos clave
Se necesitan barandas en todos los lados y extremos abiertos de las plataformas de los andamios a 10 pies (3 m) sobre el suelo (o menos, en algunas jurisdicciones).
Todas las plataformas de trabajo deben estar completamente entablonadas.
Proporcionar un acceso adecuado para los trabajadores.
Construir el andamio sobre una base sólida y firme.
El sistema de etiquetas de tres colores es ampliamente reconocido y utilizado en muchos lugares de trabajo.
Antes de poder utilizar el andamio, una persona competente debe inspeccionarlo para garantizar que sea seguro.
Las inspecciones del andamio se deben realizar después de que el andamio se construya y antes de usarlo, antes de cada turno y, luego, con regularidad.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 139
PLAN DE ANDAMIO
UN PLAN DE ANDAMIO le ahorrará tiempo y evitará errores
3

## Slide 140
CONFIGURACIONES DE ANDAMIO DE TUBOS Y ABRAZADERAS
Notes: Hable acerca de los diferentes tipos de configuraciones en los que están integrados los andamios de tubos y abrazaderas. Describa algunos de los usos más comunes de los andamios de tubos y abrazaderas. Recuerde a los alumnos que la configuración depende del uso previsto y de la naturaleza del proyecto.

## Slide 141
Plan de andamio
Una vez que conozca todos los requisitos del proyecto, puede desarrollar un plan.
Un plan es un boceto o dibujo le permite calcular el diseño del andamio en papel.
Puede desarrollar su lista de equipos a partir de un boceto o dibujo de la configuración del andamio.
Notes: Comente las maneras en que los planos pueden ser útiles para los constructores de andamios. Explique que un plano puede ser tan simple como un boceto o un dibujo. Describa cómo se puede desarrollar una lista de equipos una vez que se haya realizado el boceto, o el plano.

## Slide 142
SELECCIONAR EL EQUIPO
Una vez que comprenda bien el trabajo, puede determinar lo siguiente:
  Altura del andamio
  Ancho del andamio
  Longitud del andamio
  Tipo de plataforma
  Cantidad de plataformas
  Tipo de acceso
Notes: Hable acerca de los factores que influyen en la selección del equipo del andamio de tubos y abrazaderas. Explique que se pueden tomar decisiones sobre el equipo que se necesita, pero un boceto o plano ayudará a determinar la cantidad requerida de cada componente.

## Slide 143
DIBUJO DEL ANDAMIO
Un buen boceto del andamio muestra la vista en planta y las elevaciones (frontal, lateral)
VISTA EN PLANTA: muestra el andamio desde ARRIBA
ELEVACIONES: muestra los andamios de FRENTE y de LADO
Los bocetos no tienen que ser perfectos.
También debe incluir detalles importantes, como el diseño y la colocación de sujeciones (de ser necesario).
Notes: Señale las tres vistas de la imagen (es posible que deba ayudar a algunos alumnos a visualizar estas tres vistas señalando una característica del dibujo, como la punta del techo, y mostrar dónde se encuentra en cada vista).

## Slide 144
BOCETAR
Vista frontal
Notes: Explique cómo puede ser útil dibujar el plano del andamio para preparar listas de equipos y para comunicarse con los constructores y usuarios de los andamios. Señale los diferentes tipos de vistas que se muestran aquí (elevación, vista en planta, vista lateral, etc.)

## Slide 145
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Hable acerca de la actividad de aprendizaje de la página 49 y (si es posible) dibuje cómo debería verse el andamio para este escenario.

## Slide 146
Puntos clave
Los andamios de tubos y abrazaderas se pueden construir de muchas maneras: Un andamio de una sola sección (torre), andamios de tendido continuo o andamios de área.
Con frecuencia se utilizan para andamios circulares y para ser utilizados alrededor de estructuras circulares.
Un plan, (en forma de boceto o dibujo), le ayuda a determinar el diseño del andamio en papel.
Elabore la lista de equipos a partir de un boceto o dibujo del andamio.
Es posible hacer una lista de equipos a partir de una imagen mental de lo que se requiere, pero se pueden producir errores fácilmente.
El boceto debe mostrar diferentes vistas del andamio e incluir detalles importantes como el diseño y la ubicación del amarre (cuando sea necesario).
Notes: Revise los PUNTOS CLAVE de esta sesión.

## Slide 147
Puntos clave
Vista en planta: cómo se ve el andamio desde arriba
Elevación: cómo se ve el andamio desde el frente o el costado
El papel cuadriculado puede ser una herramienta útil para permitirle dibujar el andamio a escala.
Añadir elevaciones por encima del primer nivel requiere que los trabajadores entreguen los componentes del andamio a un trabajador que se encuentra en la plataforma. A medida que se construye más alto, se podrá necesitar una línea de elevación o una polea de rueda.
Los contrafuertes proporcionan estabilidad cuando la relación de ancho de base-altura del andamio sea superior a 4:1 (o 3:1 según la jurisdicción).
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 148
ANDAMIOS DE MÚLTIPLES SECCIONES
Los andamios de SISTEMA se pueden CONSTRUIR de diferentes maneras
4

## Slide 149
ANDAMIO DE TENDIDO CONTINUO
Un andamio de tendido continuo puede ser construido de cualquier longitud y altura.
Construir un andamio de tendido continuo implica unir secciones a lo largo.
Una vez que se alcanza la longitud deseada, se pueden añadir elevaciones adicionales.
Los andamios de tendido continuo pueden contar con plataformas de trabajo en varios niveles.
Notes: Describa los andamios de tendido continuo y dónde se utilizan habitualmente.
Describa el proceso para añadir secciones y elevaciones.

## Slide 150
ANDAMIOS DE ÁREA
VIGA PUENTE (VIGAS RETICULADAS)
LARGUEROS Y VIGAS
Los andamios de área proporcionan una gran área de trabajo. El nivel superior está entablonado para formar la plataforma para el trabajo en/cerca de los techos.
Excepto por los niveles de trabajo en las secciones perimetrales, un andamio de área debe tener solo un nivel de trabajo en la parte superior.
Notes: Describa los andamios de área y para qué tipos de trabajos se utilizan típicamente. Explique cómo se construyen los andamios de área.

## Slide 151
SUJECIÓN
Notes: Explique la importancia del arriostramiento y describa cómo y dónde instalarlo en los andamios de tubos y abrazaderas. Enfatice la importancia de seguir las instrucciones del manufacturero para arriostrar el equipo específico de andamio de tubos y abrazaderas.

## Slide 152
CONTRAFUERTES
Los contrafuertes proporcionan apoyo para actuar contra las fuerzas laterales (de lado) ampliando la base.
Le permite construir andamios más altos.
Las normas exigen que el andamio se asegure siempre que se supere una relación de 4:1 entre la altura y el ancho de la base (o 3:1 en algunas jurisdicciones).
Notes: Explique que, a medida que el andamio crece en altura, puede ser necesario asegurarlo. Hable acerca de los contrafuertes y cómo están unidos a la torre del andamio. Explique el diagrama que se muestra aquí y analice por qué los contrafuertes se construyen de manera diferente para cada torre.

## Slide 153
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Comente la actividad de aprendizaje de la página60 y haga un bosquejo aproximado (si tiene una pizarra) de cómo debería ser el diseño del andamio para este escenario. Discuta qué equipo se necesitará para este andamio.
Nota para el instructor: Este andamio podría considerarse como una pasarela peatonal. Existen requisitos específicos para las pasarelas peatonales: Este andamio podría considerarse como tal y estaría sujeto a diferentes requisitos, por lo general, dependientes de los códigos de construcción locales. Asegúrese de revisar. No nos ocuparemos de eso para este ejercicio.

## Slide 154
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Comente la actividad de aprendizaje de la página64 y haga un bosquejo aproximado (si tiene una pizarra) de cómo debería ser el diseño del andamio para este escenario. Discuta qué equipo se necesitará para este andamio.

## Slide 155
Puntos clave
Los andamios de tendido continuo consisten en múltiples secciones de una sección de ancho. Construir un andamio de tendido continuo implica unir secciones a lo largo.
Una vez que se alcanza la longitud deseada, se pueden añadir elevaciones adicionales.
Los andamios más altos que la relación base-altura permitida, se deben asegurar con sujeciones o cables de amarre, o bien el ancho mínimo de la base se debe aumentar con contrafuertes.
Los andamios de área suelen tener una sola plataforma en la parte superior del mismo
Los refuerzos se deben conectar en cada elevación. Diagonales internas cada tres secciones (o según las regulaciones) y con refuerzos de balanceo cada cinco secciones.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 156
Puntos clave
El arriostramiento para los andamios de tubos y abrazaderas siempre debe ser instalado mientras se construye el andamio. Siempre siga las instrucciones del manufacturero con respecto al arriostramiento.
Se deben instalar refuerzos transversales (entre la parte delantera y la trasera del andamio) para mantener el andamio plomado.
El arriostramiento de balanceo, o arriostramiento de fachada, se debe colocar al principio, al final y cada cinco postes. Se puede ubicar en una sola sección o extenderse a lo largo de varias.
La configuración del andamio determinará la mejor disposición para todas las sujeciones y arriostramientos.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 157
ANDAMIOS DE MÚLTIPLES ELEVACIONES Y SECCIONES
Los andamios de SISTEMA se pueden construir a cualquier altura, longitud o ancho
5

## Slide 158
ANDAMIOS DE MÚLTIPLES ELEVACIONES DE MAYOR ALTURA
Las sujeciones aseguran la estabilidad del andamio.
Las sujeciones se deben utilizar cuando el andamio excede la relación permitida entre la altura y la base.
Un amarre debe ser capaz de evitar que el andamio se caiga o se aleje de la pared, o se incline hacia la misma.
Notes: Comente los diferentes tipos de amarres y las diferentes maneras en que se pueden construir. Destaque la importancia de los amarres para estabilizar los andamios de múltiples elevaciones de mayor altura.

## Slide 159
ANDAMIOS CERRADOS
Los andamios cerrados suelen estar cubiertos con redes, lonas, láminas plásticas o madera contrachapada.
Los andamios cerrados se utilizan para: protegerse de las inclemencias del clima, evitar la propagación de los materiales, o evitar la caída de escombros.
Los andamios cerrados están expuestos a cargas mucho mayores que los andamios estándar.
Cuando se utiliza un equipo de andamio para la eliminación de materiales peligrosos, toda la estructura del andamio debe estar bien cerrada, para mantener el material peligroso dentro.
Notes: Hable acerca del aumento de las cargas a las que están sujetos los andamios cerrados y la importancia de que una persona calificada diseñe el andamio (incluidos los amarres necesarios).

## Slide 160
INSPECCIÓN DE ANDAMIOS COMPLETOS
La persona competente debe inspeccionar el andamio completo para asegurarse de que sea seguro.
Las inspecciones del andamio se deben realizar después de que el andamio se construya, antes de ser usado, al cambiar cada turno y, como mínimo, una vez al día o después de que ocurra algo que lo pueda haber alterado.
El sistema de etiquetas de tres colores notifica a los trabajadores sobre el estado de construcción o modificación del andamio, para maximizar la seguridad.
Notes: Indique claramente las responsabilidades de la persona competente con respecto a las inspecciones de los andamios.
Explique con qué frecuencia se deben inspeccionar los andamios, y que esto es un MÍNIMO.
Describa el sistema de etiquetas de tres colores y cómo funciona.

## Slide 161
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Notes: Comente la actividad de aprendizaje de la página49. Si es posible, esboce el diseño del andamio (en una pizarra) y el tipo de amarre que se debe utilizar en este escenario.

## Slide 162
Puntos clave
Los andamios cerrados se utilizan para: protegerse de las inclemencias del clima, evitar que los materiales se desparramen o que caigan escombros.
Los andamios cerrados están expuestos a cargas mucho mayores.
Proteger el equipo de andamio de la contaminación.
Antes de que el andamio pueda ser utilizado, la persona competente debe revisar las regulaciones e inspeccionarlo para asegurarse de que sea seguro y pueda soportar las cargas previstas.
Los códigos de prácticas seguras son buenas referencias para construir andamios seguros.
Una lista de verificación de inspección de andamios puede ser una herramienta útil.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 163
Puntos clave
Las sujeciones a una estructura ESTABLE existente aseguran la estabilidad del andamio.
Se requieren sujeciones cuando el andamio está encerrado o excede la RELACIÓN BASE-ALTURA permitida.
El COMPONTENTE de tensión (evita que el andamio se caiga de la estructura), y el COMPONENTE de compresión (evita que el andamio se caiga al interior de la estructura).
Verifique las regulaciones locales para conocer el espacio requerido de las sujeciones y ASEGÚRESE de que todas estén en su lugar.
Las sujeciones deben colocarse cerca del soporte superior o del miembro horizontal del marco.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 164
DESARMADO Y ALMACENAMIENTO
Desarmar los andamios expone a los trabajadores a los mismos peligros que construirlos
6

## Slide 165
Desarmar
INSPECCIÓN VISUAL
Cerebelo
Desarmar andamios requiere los mismos conocimientos, habilidades y planificación que construirlos.
Antes de desarmar el andamio, usted DEBE revisarlo visualmente y abordar los posibles riesgos.
Quite primero el amarre superior (todas las demás sujeciones se deben quitar al final en cada nivel).
Los componentes se deben retirar en el orden inverso a como se construyeron.
Baje con cuidado los componentes hasta los trabajadores que se encuentran abajo (asegúrese de que estén en una posición segura). NO arroje/deje caer los componentes.
Notes: Discuta los puntos más importantes a recordar al desarmar andamios de tubos y abrazaderas.
Recuerde a los alumnos que el desarmado del andamio es una parte tan importante de la EVALUACIÓN PRÁCTICA como el armado en sí, y que espera que trabajen de manera segura y retiren los componentes en el orden correcto. No importa cuán corto sea el tiempo, NO permita que aceleren el proceso de desarmado.

## Slide 166
ALMACENAMIENTO
Un equipo mal almacenado puede causar daños y hacer que el equipo sea inseguro
Almacene el equipo para facilitar el acceso
Proporcione el apoyo adecuado (estiba)
Proporcione trabas adecuadas entre las capas del equipo
Almacene las piezas de diferentes tamaños en pilas separadas
Proporcione contenedores para las piezas pequeñas
Separe el equipo dañado (desechar o reparar)
No apile el equipo a demasiada altura
Notes: Explique que, si bien es posible que los aprendices no sean responsables del almacenamiento del equipo que están utilizando, sigue siendo importante apilar el equipo de manera ordenada y agrupar los componentes de tamaño similar, para facilitar su recogida y almacenamiento. Puede ser importante comparar lo que está allí con la lista de envío original, para asegurarse de que no falte nada. Destaque la importancia de separar y etiquetar los componentes dañados para que no se vuelvan a utilizar.

## Slide 167
Puntos clave
El desarmado se debe realizar con cuidado.
Una persona competente debe inspeccionar el andamio antes de desarmarlo para asegurarse de que sea estable.
Los trabajadores de los niveles inferiores NO DEBEN adelantarse a las personas encargadas del desarmado quitando los refuerzos, los tablones o los barandales para “acelerar el trabajo”.
Al desarmar utilice el equipo de protección personal correspondiente.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 168
Puntos clave
Revise que las plataformas no tengan objetos sueltos que se puedan caer durante el desarmado.
Quite primero las barandas y los postes (los trabajadores deben atarse para evitar caídas).
Los trabajadores de abajo deben estar en una posición segura durante el desarmado.
Nunca deje andamios parcialmente desarmados sin vigilancia o sin las barricadas adecuadas.
Examine los componentes en busca de daños y sepárelos para su posterior eliminación o reparación.
Una vez que todos los componentes del andamio se hayan inspeccionado, es importante almacenarlos de manera adecuada.
Notes: Revise los puntos clave de esta sesión.

## Slide 169
Revise el dibujo/plano del andamio antes de comenzar a construir.
Usted DEBE utilizar todo el equipo de protección personal correspondiente.
Trabaje de forma segura y comuníquese/colabore con su equipo.
Cuando haya terminado de construir el andamio, utilice la lista de verificación de inspección de andamios que figura en la guía de estudio de andamios de tubos y abrazaderas (página 35) para asegurarse de que el andamio haya sido construido de manera segura y correcta.
HORA DE LA EVALUACIÓN PRÁCTICA
Notes: Detenga la presentación aquí y revise los requisitos de la evaluación práctica con los alumnos.
Proporcióneles un dibujo o un plano del andamio que desea que construyan.
Asegúrese de que estén utilizando todos los equipos de protección personal correspondientes.
Después de construir el o los andamios, haga que los alumnos los inspeccionen utilizando las listas de verificación.

## Slide 170
¿Qué salió bien?
¿Qué podríamos haber hecho mejor?
¿Qué aprendió que hará diferente de ahora en adelante?
¿Qué (si es que hay algo) encontró durante su inspección, que se deba considerar?
¿Discutieron y elaboraron un plan antes de desarmar el andamio? (¿por qué o por qué no?)
INFORME DE EVALUACIÓN PRÁCTICA
Notes: Después de que el equipo haya sido apilado o guardado. Comparta sus observaciones acerca de la construcción con los alumnos (lo que vio que hicieron bien y lo que siente que podrían haber mejorado). Permítales la oportunidad de compartir sus respuestas a estas preguntas informativas. RECUERDE: ESTA ES SU OPORTUNIDAD DE CORREGIR CUALQUIER PRÁCTICA INSEGURA O INCORRECTA.

## Slide 171
En preparación para la evaluación escrita, repasemos algunos de los PUNTOS CLAVE del curso...
REVISIÓN
Notes: RECUERDE: ESTA ES SU OPORTUNIDAD DE ACLARAR CUALQUIER INFORMACIÓN O EXPLICAR CUALQUIER CONCEPTO QUE LOS ALUMNOS PAREZCAN NO TENER CLAROS.

## Slide 172
Contáctenos:
Asociación de la industria de andamios y acceso
400 Admiral Blvd. KC, MO 64106
816.595.4860 info@saiaonline.org